Sygn. USK/DZP/PN-69/2016	                                                       Wrocław, 2016-05-13

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki- dogrywka; USK/DZP/PN-69/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytania do Pakietu nr 12 a - dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji wraz z zakupem akcesoriów zużywalnych

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy o poniższych parametrach ?

| L.p | Parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Irygacja-aspiracja |
|  | Pompa aspiracyjna, perystaltyczna z ruchem zwrotnym |
|  | Pompa typu Venturii |
|  | Zakres regulacji przepływu aspiracyjnego pompy perystaltycznej 0-60 ml/min |
|  | Zakres regulacji podciśnienia 0-650 mmHg przy pompie perystaltycznej i 0-600 mmHg przy pompie Venturii |
|  | Przepływ zwrotny- reflux sterowany za pomocą sterownika nożnego |
|  | Końcówki bimanualne wielorazowego użytku do irygacji-aspiracji |
|  | Kaseta z drenami z zamkniętym obiegiem płynów |
|  | Ciągła irygacja – uruchamiana z panelu i sterownikiem nożnym |
|  | Programowanie zestawów parametrów. Funkcja zaprogramowania 3 zestawów parametrów dla trybu irygacja/aspiracja. |
|  | Fakoemulsyfikacja |
|  | Głowica z 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym |
|  | Głowica z funkcją wykonywania oscylacyjnych ruchów wzdłużnych i poprzecznych tipa w stosunku do osi głowicy |
|  | Zakres regulacji podciśnienia w trybie fakoemulsyfikacji 0-650 mmHg przy pompie perystaltycznej i 0-600 mmHg przy pompie Venturii |
|  | Elektroniczne programowanie zmiany wartości podciśnienia w momencie okluzji w każdym programie funkcji fakoemulsyfikacji |
|  | Zakres regulacji przepływu w trybie fakoemulsyfikacji 0-60 ml/min |
|  | Elektroniczne programowanie zmiany wartości przepływu w momencie okluzji w każdym programie funkcji fakoemulsyfikacji. |
|  | Przepływ zwrotny w trybie fakoemulsyfikacji -reflux sterowany za pomocą sterownika nożnego |
|  | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji |
|  | Regulacja częstotliwości pulsów: od 1 do 100 pulsów na sek. |
|  | Tryb fako „burst” |
|  | Tryb fako linearny – od 0 do 100%. Sterowanie sterownikiem nożnym liniowo do żądanej wartości. |
|  | Tryb fako ciągły - panel – jednorazowe wyzwolenie energii o zaprogramowanym poziomie mocy. |
|  | Elektroniczne programowanie zmiany trybu pracy głowicy ultradźwiękowej w momencie okluzji w każdym programie funkcji fakoemulsyfikacji. |
|  | Tryb fako „zimnotemperaturowy” |
|  | Cykl zimnotemperaturowej fakoemulsyfikacji z funkcją elektronicznego ustawiania pracy głowicy w następujących zakresach: -ultradźwięki: od 2 do 28 ms co 1ms -czas spoczynku – przerwa: od 2 do 28ms co 1ms |
|  | W trybie zimnotemperaturowej fakoemulsyfikacji możliwość modelowania mikropulsów w pierwszej milisekundzie jego trwania w zakresie od 1 do 12%. |
|  | Metalowe klucze do przykręcania igieł do fakoemulsyfikacji |
|  | Ciągła irygacja w trybie fakoemulsyfikacji – uruchamiana z panelu i sterownikiem nożnym |
|  | Programowanie 4 zestawów parametrów dla trybu fakoemulsyfikacji. |
|  | Pompa typu Venturi posiadająca zintegrowane, wewnętrzne zasilanie sprężonego powietrza z funkcją podłączenia do szpitalnego, centralnego systemu sprężonego powietrza. |
|  | System zmniejszający podciśnienie w drenach do zadanej wartości po rozpoznaniu okluzji i upływie zadanego czasu max. do 2000 ms |
|  | Skokowa regulacja dynamiki pompy: wartość regulowana w [ms] lub w [% czasu maksymalnego] włączania/hamowania pompy perystaltycznej, różna dla poszczególnych podprogramów fakoemulsyfikacji, I/A, witrektomii, regulowana w minimum kilkunasto stopniowym zakres. |
|  | Witrektomia |
|  | Witrektom o napędzie pneumatycznym - ostrze gilotynowe, zakres pracy od 50 do 2500 cięć/min |
|  | Zakres regulacji przepływu w trybie witrektomii 0-60 ml/min |
|  | Zakres regulacji podciśnienia w trybie witrektomii 0-650 mmHg przy pompie perystaltycznej i 0-600 mmHg przy pompie Venturii |
|  | Programowanie trybu pracy witrektomu: Irygacja/aspiracja/cięcie Irygacja/cięcie/aspiracja lub irygacja/aspiracja/cięcie przełącznikiem bocznym sterownika nożnego |
|  | Diatermia |
|  | Diatermia zintegrowana z urządzeniem |
|  | Regulacja mocy diatermii 0 - 100% |
|  | Tryby pracy diatermii: Panel – wyzwalanie energii o stałym poziomie mocy Linearna – sterowanie sterownikiem nożnym liniowo do żądanej wartości Burst – krótkotrwały,,strzał’’ energii o ustawionym poziomie mocy |
|  | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego |
|  | Programowanie 2 zestawów parametrów dla trybu diatermii. |
|  | Metalowa penseta do diatermii. |
|  | Przewód do pensety do diatermii. |
|  | Inne |
|  | Elektroniczne programowanie wysokości masztu kroplówki według ustawionych parametrów w trybie fakoemulsyfikacji, irygacji/aspiracji i witrektomii. |
|  | Sterowanie wysokości masztu kroplówki - z panelu, pilotem |
|  | Sterownik nożny (pedał sterujący) |
|  | Kaseta współpracująca z pompą perystaltyczną i venturi. |
|  | Dotykowy ekran |
|  | Potwierdzenia głosowe używanych parametrów |
|  | Zintegrowany w urządzeniu system aktywnej pomocy, w języku polskim, dostępny dla poszczególnych podprogramów fakoemulsyfikacji, I/A, witrektomii |
|  | Eksport danych (parametrów programów i parametrów zabiegu) za pomocą portu USB |
|  | Zintegrowana taca na narzędzia z regulacją wysokości |
|  | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych |
|  | Menu w języku polskim |
|  | Możliwość podłączenia i współpracy z urządzeniem video overlay systemu zintegrowanego z cyfrową platformą obróbki obrazu umożliwiającą nagrywanie, analizę klatka po klatce wykonanych zabiegów, pełną modyfikację wyświetlanych parametrów pracy urządzenia w czasie rzeczywistym oraz tworzenie prezentacji multimedialnych |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Zasilanie 220-240V/50-60 Hz |

Pragniemy nadmienić, iż użytkownik miał możliwość przetestowania aparatu i wszelkie parametry oraz funkcjonalność aparatu są mu znane.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  używanego ,ale w pełni sprawnego oraz objętego gwarancją aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy?

Pytanie nr 3

dotyczy poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający zamiast oddzielnych pozycji z pkt. 2 , 3, 4 dopuści jałową jednorazową kasetę wraz z drenami jednorazowymi przeznaczoną na jeden zabieg  w ilości 500szt. ?

Taka ilość kaset  wystarczy Zamawiającemu na przeprowadzenie 500 zabiegów usunięcia zaćmy. Ilosć ta jest zgodna z wymaganą przez Zamawiającego iloscią zestawów jednorazowych do fakoemulsyfikacji zaćmy.

Pytanie nr 4

Dotyczy poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wielorazowego : tip do głowicy          0,9 wraz z rękawem irygacyjnym bez klucza ? W naszym systemie klucze służące do wymiany tipów do głowicy znajdują się w komplecie  z głowicami do fakoemulsyfikacji i są metalowe wielorazowego użytku.

Pytanie nr 5

Dotyczy poz.6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny komory testowej ? W naszym systemie     komora testowa znajduję się w zestawie z kasetą jednorazową .

Odpowiedź zbiorcza do pytań nr 1-5

Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych