Sygn. USK/DZP/PN-69/2016	                                                   			    Wrocław, 2016-05-13

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki- dogrywka; USK/DZP/PN-69/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dot. Pakiet nr 10, poz.1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy soczewki:

Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofilnego

z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV.

Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 0º; dioptraż od -10D do +9D (co 1D), od 10D do 30D (co 0,5D), od +30D do +45D

(co 1D); dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. Zabezpieczenie przed PCO: podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360º.

Implantacja przez cięcie od 1,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

Odpowiedź

Nie, zgodnie z SIWZ

Dot. Pakiet nr 10, poz.2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pęsetę do kapsuloreksji:

Odpowiedź

Tak

Dot. Pakiet nr 12 a, poz. 7

Czy w ramach dzierżawy Zamawiający dopuszcza do dostawy aparat o niżej wymienionej charakterystyce.

| L.p. | Parametry pracy i warunki graniczne |  |
| --- | --- | --- |
| Aparat do fakoemulsyfikcji oraz witrektomii (przedniej i tylnej) wyprodukowany w 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Aparat do fakoemulsyfikcji oraz witrektomii przedniej i tylnej |
| 1 | Skład: Jednostka centralna – 1 szt. Podstawa jezdna / stolik mobilny z tacą na narzędzia – 1 szt. Sterowany ruchomy wysięgnik z dwoma uchwytami na kroplówkę – 1 szt. Sterownik nożny – 1 szt. Głowica do fakoemulsyfikacji i fakofragmentacji, uniwersalna – 3 szt. Klucz wielorazowy – 3 szt. Endodiatermia wielorazowa 23 Ga - 1 szt. Diatermia bipolarna zagięta wielorazowa – 1 szt. Przewód do diatermii wielorazowych – 2 szt. Pokrowiec – 1 szt. Osprzęt dodatkowy: Narzędzia bimanualne I/A (końcówki do wyboru) – 3 kpl. |  |
| 2 | Jeden rodzaj kaset do operacji w odcinku przednim, tylnym i w procedurach łączonych |  |
| 3 | Kaseta jednodniowa |  |
| 4 | Możliwość wykonania procedury łączonej (fakoemulsyfikacji zaćmy oraz witrektomii przedniej i / lub tylnej jednocześnie) |  |
| 5 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych |  |
| 6 | Możliwość skonfigurowania ustawień dla co najmniej 15 operatorów |  |
| 7 | Sterowanie parametrami urządzenia za pomocą ekranu dotykowego (15“), pilota bezprzewodowego oraz sterownika nożnego |  |
| 8 | Przewodowy sterownik nożny z możliwością programowania funkcji pedału oraz poszczególnych przycisków (równoczesna konfiguracja do 10 funkcji) |  |
| 9 | Możliwość sterowania głównymi parametrami roboczymi w funkcji liniowej, wykładniczej, stałej |  |
| 10 | Gniazda przyłączeniowe umiejscowione w panelu przednim aparatu |  |
| 11 | Podświetlane gniazda przyłączeniowe dla zaprogramowanych funkcji (fako, witrektom , diatermia, podaż powietrza) |  |
| 12 | Możliwość sterowania głównymi parametrami dla procedur fakoemulsyfikacji i witrektomii w płaszczyźnie pionowej i poziomej pedału sterownika nożnego |  |
| 13 | Wbudowany kompresor, ciśnienie powietrza max 6,0 bar |  |
| 14 | Syntezator mowy w języku polskim; głosowa sygnalizacja zmian kroków operacji |  |
| 15 | Możliwość podłączenia modułu umożliwiającego wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie monitora razem z obrazem z kamery z mikroskopu okulistycznego |  |
|  | Panel irygacji/aspiracji |
| 16 | Pompa aspiracji: perystaltyczna i Venturiego |  |
| 17 | Możliwość sterowania dynamiką pracy przy wykorzystaniu pompy perystaltycznej poprzez zastosowanie „efektu Venturiego“ / ustawienia czasu tworzenia okluzji od 5 s do 0,5 s |  |
| 18 | Zakres przepływu aspiracyjnego pompy perystaltycznej max 50 cm3/min; przepływ dla pompy Venturiego max 13,8 l/min |  |
| 19 | Zakres uzyskiwania podciśnienia max 600 mmHg |  |
| 20 | Reflux |  |
| 21 | Stały napływ irygacyjny |  |
| 22 | Linearna kontrola VACCUM podczas używania pompy Venturiego |  |
| 23 | Możliwość stosowania wymuszonej irygacji |  |
| 24 | Kontrola wysokości stojaka butelki za pomocą ekranu dotykowego, sterownika bezprzewodowego oraz sterownika nożnego (zakres ruchu kroplówki 100 cm); programowanie wysokości butelki dla każdego kroku operacji |  |
| 25 | Dreny I/A o pogrubionej ściance drenu aspiracyjnego |  |
|  | Panel fakoemulsyfikacji |
| 26 | Możliwość fakoemulsyfikacji z pompą perystaltyczną lub pompą Venturiego |  |
| 27 | Jednoczesna linearna kontrola aspiracji i fakoemulsyfikacji w płaszczyźnie pionowej lub pionowej i poziomej |  |
| 28 | System ciągłej kontroli dostrojenia głowicy fako |  |
| 29 | Częstotliwość pracy głowicy fako w zakresie 27 do 55 kHz ze standardową częstotliwością 42,0 kHz |  |
| 30 | Tryby pracy głowicy burst i pulsy (z regulacją czasu, mocy i częstotliwości sygnału) |  |
| 31 | Głowica do fakoemulsyfikacji z minimum czterema kryształami elementu piezoelektrycznego |  |
| 32 | Fakofragmentacja przy wykorzystaniu głowicy do fakoemulsyfikacji |  |
| 33 | Regulacja mocy fako |  |
| 34 | Możliwość stosowania igieł prostych, zagiętych oraz z dodatkowymi krawędziami w lejkowatym zakończeniu igły U/S (minimum trzy wymiary średnic dla cięć poniżej 2,8 mm) oraz wykorzystania różnych końcówek do I/A |  |
| 35 | Tryb bezpieczny – limitacja mocy fako do czasu uzyskania nastawionego podciśnienia |  |
| 36 | Możliwość wykonywania mikro fako przez cięcie o średnicy od 1,8 mm |  |
| 37 | Możliwość zastosowania infuzji / irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnie) w zakresie od 0 do 100 mmHg |  |
| 38 | System oceny sprawności użytkowej głowicy |  |
| 39 | Zdublowane gniazdo przyłączeniowe głowicy |  |
|  | Panel witrektomii |
| 40 | Witrektomia przednia i tylna z możliwością kontroli pracy w płaszczyźnie pionowej lub pionowej i poziomej |  |
| 41 | Obsługa witrektomu z napędem elektrycznym i pneumatycznym |  |
| 42 | Możliwość podłączenia witrektomu elektrycznego wielokrotnego użytku |  |
| 43 | Wymienne końcówki do witrektomii z napędem elektrycznym |  |
| 44 | Częstotliwość cięć witrektomu elektrycznego do 4000 cięć/min |  |
| 45 | Możliwość podłączenia witrektomu pneumatycznego 20, 23, 25, 27 Ga z jednym lub dwoma ostrzami |  |
| 46 | Częstotliwość cięć witrektomu pneumatycznego do 12000 cięć/min. |  |
| 47 | Możliwość zastosowania szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) |  |
| 48 | Możliwość stosowania mikro nożyczek pneumatycznych lub elektrycznych |  |
| 49 | Możliwość zastosowania oświetlaczy LED |  |
|  | Panel diatermii |
| 50 | Możliwość wykonywania exo i endodiatermii |  |
| 51 | Możliwość stosowania linearnej kontroli diatermii |  |
| 52 | Dostępne wielorazowe końcówki do endodiatermii (20, 23 i 25 Ga) oraz diatermii bipolarnej (proste, zakrzywione); jeden typ wielorazowego kabla zasilającego |  |
| 53 | Moc regulowana w pełnym zakresie (0 – 100%), max 15 W |  |
| 54 | Częstotliwość pracy diatermii w zakresie od 1 do 20 Hz |  |
|  | Warunki pracy |
| 55 | Zakres temperatur 10 – 35 oC |  |
| 56 | Względna wilgotność powietrza(bez kondensacji), max 10 – 90 % |  |
| 57 | Ciśnienie powietrza 900 – 1100 hPa |
| 58 | Wysokość eksploatacji 2000 m n.p.m., max |  |
|  | Inne |
| 59 | Klasa ochrony (wg EN 60601-1) – Klasa ochrony 1 |  |
| 60 | Stopień ochrony obudowy – IP 21 |  |
| 61 | Ilość faz źródła zasilania - jednofazowy |
| 62 | Zasilanie elektryczne 220-240 V / 50Hz; pobór mocy 0,4 kW, max |  |

Odpowiedź

Nie, nie dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych