Sygn. USK/DZP/PN-2/2017	                                                       Wrocław, 2017-03-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki ; USK/DZP/PN-2/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1, Pakiet 2 - Napęd chirurgiczny

Prosimy o dopuszczenie napędu chirurgicznego równoważnego do obecnie wymaganego o podanych poniżej parametrach (kolumna A – parametr wymagany, kolumna B - parametr oferowany)

| LP | A – Parametr WYMAGANY | B – Parametr OFEROWANY (prośba o dopuszczenie) |
| --- | --- | --- |
|  | Napęd chirurgiczny elektryczny, pistoletowy, dedykowany do chirurgii małych kości i lekkiej traumatologii wraz z mikronapędami i oprzyrządowaniem. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Jednostka sterująca -1 szt. Uniwersalna min. 3 portowa konsola sterująca z kolorowym wyświetlaczem/ekranem dotykowym do shavera/wiertarek/ mikrowiertarek Minimum 2 przyłącza z funkcją prowadzenia : shavera i dużej rękojeści wiertarskiej/ piły oscylacyjnej ( pistoletowej ) oraz do mikronapędów piórowych, szybkoobrotowych. Możliwość równoczesnego podłączenia do sterownika shavera i wiertarki/ piły lub mikrowiertarki szybkoobrotowej. Funkcja trybu oscylacyjnej pracy napędu wiertarskiego, możliwość regulacji oraz pamięć liczby obrotów shavera oraz cyklu pracy ruchów oscylacyjnych shavera Automatyczna funkcja dostosowania zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści. Możliwość zintegrowania konsoli z pompą artroskopową. Panel główny konsoli wyposażony w napęd pompy irygacyjnej służącej do chłodzenia przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów piórowych, przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych zainstalowany na panelu przednim urządzenia. Szybkość przepływu pompy w zakresie min. od 0 do 150 ml/min. Funkcja wyświetlania na ekranie informacji o podłączonym urządzeniu i jego statusie ( włączony, wyłączony ) oraz trybie pracy. | Jednostka sterująca -1 szt. (firma Medtronic oferuje silniki nowej generacji, obecnie wymagane piórowe) Uniwersalna min. 3 portowa konsola sterująca z kolorowym wyświetlaczem/ekranem dotykowym do shavera/wiertarek/ mikrowiertarek Minimum 2 przyłącza z funkcją prowadzenia : shavera i dużej rękojeści wiertarskiej/ piły oscylacyjnej ( pistoletowej ) oraz do mikronapędów, szybkoobrotowych. Możliwość równoczesnego podłączenia do sterownika shavera wiertarki/ piły lub mikrowiertarki szybkoobrotowej. Funkcja trybu oscylacyjnej pracy napędu wiertarskiego, możliwość regulacji oraz pamięć liczby obrotów shavera oraz cyklu pracy ruchów oscylacyjnych shavera Automatyczna funkcja dostosowania zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści. 2 zintegrowane pomy perystaltyczne (płukanie/ssanie) pełnią funkcję pompy artroskopowej Panel główny konsoli wyposażony w napęd pompy irygacyjnej służącej do chłodzenia przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów, dotykowy przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych zainstalowany na panelu przednim urządzenia. Szybkość przepływu pompy w zakresie min. od 0 do 100 ml/min. Funkcja wyświetlania na ekranie informacji o podłączonym urządzeniu i jego statusie ( włączony, wyłączony ) oraz trybie pracy. |
|  | Sterownik nożny z kablem komunikacyjnym, trójprzyciskowy – 1 szt. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Uchwyt pistoletowy - rękojeść wiertarska – 2 szt. Rękojeść wiertarska elektryczna jedno przyciskowa. Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. Wymagane funkcje: -Wiercenie (prawo, lewo), wkręcanie (lewo, prawo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie (3/4 prawo, 1/4 lewo) -Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie, zdejmowane poprzez obrotowy kołnierz -Waga maksymalna 0,7 kg -Maksymalna prędkość max 1500 obr/min -Maksymalny moment obrotowy max 15 Nm -Napęd nie wymagający smarowania -Kaniulacja min. 5,0 min -Współpracuje z końcówkami roboczymi o przełożeniach 3:1; 5:1 oraz 1:1 -Zmiana funkcji rękojeści przyciskiem na kablu sterującym, łączącym wiertarkę z konsolą sterującą -Blokada przycisku „start” przed przypadkowym uruchomieniem. -Rękojeść kompatybilna z konsolą sterującą Napęd wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe | Uchwyt pistoletowy - rękojeść wiertarska – 2 szt. Rękojeść wiertarska elektryczna jedno przyciskowa. Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. Wymagane funkcje: -Wiercenie (prawo, lewo), wkręcanie (lewo, prawo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie -Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie, zdejmowane poprzez obrotowy kołnierz -Waga maksymalna 0,7 kg -Maksymalna prędkość max 1500 obr/min -Maksymalny moment obrotowy max 15 Nm -Napęd nie wymagający smarowania -Kaniulacja -Współpracuje z końcówkami roboczymi o różnych przełożeniach -Zmiana funkcji rękojeści przyciskiem na kablu sterującym, łączącym wiertarkę z konsolą sterującą -Blokada przycisku „start” przed przypadkowym uruchomieniem. -Rękojeść kompatybilna z konsolą sterującą Napęd wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe |
|  | Podajnik do drutów o zakresie średnic 0.7-1.6 mm montowany zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. | Podajnik do drutów o zakresie średnic do 1.6 mm montowany zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. |
|  | Podajnik do drutów o zakresie średnic 1.8-4.0 mm montowany zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. | Podajnik do drutów o zakresie średnic 1.8-3.20mm montowany zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. |
|  | Końcówka Jacobsa trójszczękowa z kluczykiem 6,35mm z przełożeniem 1:1 montowana zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 1 szt. | Końcówka Jacobsa trójszczękowa z kluczykiem 6,40mm z przełożeniem 1:1 montowana zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 1 szt. |
|  | Końcówka Jacobsa trójszczękowa z kluczykiem 4,0 mm z przełożeniem 1:1 montowana zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. | Końcówka Jacobsa trójszczękowa z kluczykiem 3,9 mm z przełożeniem 1:1 montowana zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. |
|  | Końcówka piłki sagitalnej do małych zabiegów ortopedycznych montowana zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. | Końcówka piłki sagitalnej do małych zabiegów ortopedycznych montowana zatrzaskowo na rękojeści wiertarskiej - 2 szt. |
|  | Kabel łączący w osłonie parylenowej, wyposażony w przycisk do sterowania ustawieniami napędów ortopedycznych pistoletowych oraz mikronapędów piórowych, wywołane ustawienia są wizualizowane na wyświetlaczu/ ekranie dotykowym urządzenia - 4 szt. | Uchwyt pistoletowy oraz napędy mikropił oscylacyjno sagitalnych do mini ortopedii zintegrowane z kablem. |
|  | Kontener sterylizacyjny w zestawie wkład z uchwytami dla oferowanych urządzeń wiertarskich. Pokrywa kontenera posiada wbudowany filtr spełniający funkcje bariery bakteriologicznej, wystarczający na min 1000 cykli sterylizacyjnych (dodatkowo do każdego kompletu po 4 zapasowe filtry) – 3 kpl. | Kontener sterylizacyjny w zestawie wkład z uchwytami dla oferowanych urządzeń wiertarskich – 3 kpl. |
|  | Mikrowiertarka szybkoobrotowa długopisowa do małych kości kompatybilna z kablem łączącym i konsolą sterującą - 2 szt. - Zakres pracy max. do 100 tyś obr/min. - Waga max 200 g - Moment obrotowy 2 in oz - Długość max 16,50 cm ( +/- 2 mm) - Średnica 1,9 cm - Obudowa wykonana ze stali Możliwość sterowania parametrami użytkowymi mikropiły za pomocą włącznika piórowego z regulowaną długością, umieszczonego na jej obudowie lub za pomocą przycisku umieszczonego na kablu łączącym mikropiłę z konsolą. Obudowa mikropiły z rozszerzającym się w kształcie kołnierza uchwytem, dodatkowo wyposażonym w silikonowy pierścień stabilizująco/antypoślizgowy Możliwość samodzielnego (bez potrzeby ingerencji specjalistycznego serwisu) prostego demontażu włącznika piórowego piły (np. w przypadku wyboru sterowania urządzeniem za pomocą włącznika nożnego) Możliwość blokady urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą włącznika umieszczonego na obudowie mikropiły. Wyposażenie: - Prostnica do stabilizacji wierteł długa - 1 szt. - Prostnica do stabilizacji wierteł średnia – 1 szt. | Mikrowiertarka szybkoobrotowa długopisowa do małych kości zintegrowana z kablem kompatybilna z konsolą sterującą - 2 szt. Wiertarka kompatybilna z posiadaną neuronawigacja i urządzniem Oarm umożliwia wykonywania nawigowanych procedur w obrębie kręgosłupa - Zakres pracy max. do 80 tyś obr/min. - Waga max 200 g - Moment obrotowy 2 in oz - Długość max 16,50 cm ( +/- 2 mm) - Średnica max 2,2 cm - Obudowa wykonana ze stali Możliwość sterowania parametrami użytkowymi mikropiły za pomocą konsoli sterującej. Wyposażenie: - Prostnica do stabilizacji wierteł długa - 1 szt. - Prostnica do stabilizacji wierteł średnia – 1 szt. |
|  | Mikropiła sagitalna długopisowa do małych kości kompatybilna z kablem łączącym i konsolą sterującą - 2 szt. - Zakres pracy max do 20 tyś CPM - Waga max 210 g - Skok ostrza 4 stopnie - Długość max 15 cm - Średnica max 2,55 cm - Obudowa wykonana ze stali Ostrza montowane zatrzaskowo, możliwość ustawienia ostrza w jednej z pięciu wybranych pozycji ( co 45*) Możliwość ustawiania głowicy mikropiły w kilku pozycjach. Możliwość sterowania parametrami użytkowymi mikropiły za pomocą włącznika piórowego umieszczonego na jej obudowie lub za pomocą przycisku umieszczonego na kablu łączącym mikropiłę z konsolą. Możliwość samodzielnego (bez potrzeby ingerencji specjalistycznego serwisu) prostego demontażu włącznika piórowego piły (np. w przypadku wyboru sterowania urządzeniem za pomocą włącznika nożnego) Możliwość blokady urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą włącznika umieszczonego na obudowie mikropiły. | Mikropiła sagitalna długopisowa do małych kości kompatybilna z kablem łączącym i konsolą sterującą - 2 szt. - Zakres pracy max do 20 tyś CPM - Waga max 210 g - Skok ostrza 4 stopnie - Długość max 15 cm - Średnica max 2,55 cm - Obudowa wykonana ze stali Ostrza montowane zatrzaskowo, możliwość ustawienia ostrza w dowolnej pozycji Możliwość ustawiania głowicy mikropiły w kilku pozycjach. |
|  | Shaver artroskopowy elektryczny - 1 szt. wraz ze złączką montowaną w jego rękojeści typu Jacobs - 1 szt., Shaver autoklawowalny o zakresie obrotów do 12 tyś. obr/ min. Sterowanie parametrami shavera ( liczba obrotów, obroty w prawo, w lewo, oscylacja ) za pomocą dwóch przycisków umieszczonych w rękojeści shavera. Niezależne programowanie i zapamiętywanie obrotów shavera osobno dla funkcji oscylacji i osobno dla obrotów w prawo i w lewo. Możliwość zastosowania ostrzy do shavera jedno - i wielorazowego użycia, ostrzy z możliwością doginania, możliwość zastosowania ostrzy posuwisto – zwrotnych. . Ostrza jedno- i wielorazowe dostępne w rozmiarach : 2,0, 2,9 3,5 mm; 3,7 mm; 4,0 mm; 4,2 mm; 4,5 mm; 4,8 mm; 5,5 mm; 6,0 mm do wyboru. Kabel łączący shaver z konsolą sterującą pokryty powłoką antystatyczną. Shaver z możliwością zaprogramowania tak, aby po jego zatrzymaniu okienko w ostrzu ustawiało się automatycznie w pozycji otwartej dającej możliwość odessania wody ze stawu. Płynna regulacja siły ssania za pomocą dźwigni umieszczonej na rękojeści shavera. Możliwość zamontowania do shavera szybkozłączki typu Jacobs pozwalającej na użycie shavera jako mikrowiertarki o zakresie obrotów do 10 tyś. obr/min. Opcjonalnie możliwość sterownia funkcjami shavera za pomocą bezprzewodowego pedału nożnego. Maksymalny moment obrotowy 0, 226 N-m. Maksymalna moc minimum 100 Watt. Waga shavera max. 550 g. | Zamiennie do obecnie wymaganego Shavera artroskopowego do wyboru Zmawiającego 1 sztuka z poniżej wymienionych elementów: - shavera do dysektomii (komplet silnik i ostrze) - nawigowany silnik szybkoobrotowy 80 000 rpm - piła oscylacyjna do miniortopedii (silnik) - piła sagitalna do miniortopedi (silnik) - piła szablowa do minirtopedii (silnik) - nasadka do uchwytu/napędu pistoletowego Piła sagitalna (nasadka do uchwytu pistoletowego) Piła szablowa (nasadka do uchwytu pistoletowego) Uchwyt wierteł typu Hudson Uchwyt wierteł typu Zimmer wysokoobrotowy Uchwyt szybkozaciskowy (1/8’’) Uchwyt szybkozaciskowy, wysokooborotwy (1/4’’) Uchwyt typu AO /Synthes Uchwyt typu Trinkle Tu leja zaciskowa prowadzenia drutów |
|  | Ostrza wielorazowe do shavera, o długości 13 cm i średnicach : 3,5 mm; 4,2 mm;4,5 mm;5,5 mm, oznaczone kolorami dla łatwiejszej ich identyfikacji. Ostrza wyposażone w wyłamywane plastikowe ząbki pozwalające określić ilość ich sterylizacji - 30 sztuk do wyboru przez Zamawiającego. | 30 sztuk wierteł/ostrzy kompatybilnych z silnikiem szybkoobrotowym/mikropiłą sagitalną/oscylacyjną/etc. do wyboru Zamawiającego wg aktualnego katalogu |
|  | Ostrza jednorazowe do shavera dedykowane do małych stawów o długości 8 cm o średnicach : 2,0 mm i 2,9 mm, oznaczone kolorami dla łatwiejszej ich identyfikacji, - 30 sztuk do wyboru do wyboru przez Zamawiającego. | 30 sztuk wierteł/ostrzy kompatybilnych z silnikiem szybkoobrotowym/mikropiłą sagitalną/oscylacyjną/etc. do wyboru Zamawiającego wg aktualnego katalogu |
|  | Ostrza jednorazowego użycia dedykowane do końcówki piłki sagitalnej oraz do mikrowiertarki sagitalnej szybkoobrotowej - 30 sztuk do wyboru do wyboru przez Zamawiającego. | 30 sztuk wierteł/ostrzy kompatybilnych z silnikiem szybkoobrotowym/mikropiłą sagitalną/oscylacyjną/etc. do wyboru Zamawiającego wg aktualnego katalogu |
|  | Frezy i wiertła jednorazowego użycia do mikrowiertarki szybkoobrotowej - 30 sztuk do wyboru do wyboru przez Zamawiającego. | 30 sztuk wierteł/ostrzy kompatybilnych z silnikiem szybkoobrotowym/mikropiłą sagitalną/oscylacyjną/etc. do wyboru Zamawiającego wg aktualnego katalogu |
|  | Zestaw sterylnych przewodów rurkowych do chłodzenia przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów piórowych, przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych – 10 zestawów | Zestaw sterylnych przewodów rurkowych do chłodzenia przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów piórowych, przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych – 10 zestawów |

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych