Sygn. USK/DZP/PN-2/2017	                                                       Wrocław, 2017-03-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki ; USK/DZP/PN-2/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Dotyczy Rozdziału II SIWZ – wzoru umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 2

Dotyczy Rozdziału II SIWZ – wzoru umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez dodanie zapisu:

„Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 3

Dotyczy Rozdziału II SIWZ – wzoru umowy § 12 ust. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 20% na 5% oraz z 5% na 0,2% wartości brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 4

Dotyczy Rozdziału II SIWZ – wzoru umowy § 12 ust. 2-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 2 SIWZ  Pakiet 4 – Aparat usg – 1 szt. pkt.44,45,46,47
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia publicznego dotyczący aparatu USG dla potrzeb Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki w punkcie 47 oświadcza, że istnieje możliwość zaoferowania jednej głowicy liniowej pracującej w zakresie częstotliwości takim samym, jak trzy głowice opisane w punktach 44,45, i 46. Pragnę zauważyć, że głowica liniowa i głowica konweksowa to z założenia dwie różne głowice, o różnym zastosowaniu diagnostycznym, wynikającym nie tylko z częstotliwości pracy ale przede wszystkim z budowy i kształtu głowicy. Konsekwencją takiego zapisu może być zatem otrzymanie przez Zamawiającego zestawu składającego się z aparatu i jednej głowicy liniowej niespełniającej żadnych standardów diagnostycznych a co za tym idzie także oczekiwań użytkownika.

Ponadto, biorąc pod uwagę dobro Zamawiającego jako przyszłego użytkownika aparatu USG oraz specyfikę diagnostyki ultrasonograficznej w chirurgii urazowej oraz ręki wskazane jest aby aparat usg charakteryzował się pracą na wysokich częstotliwościach powyżej 16MHz umożliwiających precyzyjną diagnostykę struktur płytko położonych, jak to jest w przypadku diagnostyki dłoni czy ręki.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o uwzględnienie przez Zamawiającego aparatu usg o parametrach znacznie przewyższających te opisane przez Zamawiającego a pod względem diagnostycznym mających niezwykle istotne znaczenie.

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat usg, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017r, | TAK |  |
| 2 | Waga aparatu bez głowic max 60 kg | TAK |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK |  |
| 4 | Dynamika systemu min 170 dB | TAK |  |
| 5 | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 2 | TAK |  |
| 6 | Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min 19 cali | TAK |  |
| 7 | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25cm. | TAK |  |
| 8 | Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |
| 9. | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo min 360° | TAK |  |
| 10. | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 250 GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pen oraz na płytę CD. | TAK |  |
| 11. | Głębokość skanowania min 0,5cm – 28cm | TAK |  |
| 12. | Frame rate (liczba klatek na sekundę) min 600 | TAK |  |
| 13. | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 14. | Maksymalna liczba obrazów zapamiętanych w trybie CINE min 3000 | TAK |  |
| 15. | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. do: anestezjologii, jamy brzusznej, badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, | TAK |  |
| 16. | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 10,5 m/s | TAK |  |
| 17. | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s – 8,5 m/s | TAK |  |
| 18. | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20mm | TAK |  |
| 19. | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,5 - 6,0MHz | TAK |  |
|  | a) Liczba elementów w głowicy min 180 | TAK |  |
|  | b) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
| 20. | Głowica liniowa typu „hokey” | TAK |  |
|  | a)Ruchome czoło głowicy umożliwiające zmianą kąta ułożenia czoła głowicy | TAK |  |
|  | b) Częstotliwość pracy min 6,0 - 15,0MHz | TAK |  |
|  | c) Liczba elementów w głowicy min 150 | TAK |  |
|  | d) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
|  | e) Szerokość czoła głowicy (akustyczna) max 25mm | TAK |  |
|  | f) Możliwość sterylizacji głowicy | TAK |  |
| 21. | Głowica liniowa | TAK |  |
|  | a)Częstotliwość pracy głowicy min 6-18MHz | TAK |  |
|  | b) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | Tak |  |
|  | c) Możliwość sterylizacji głowicy | TAK |  |
|  | d) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy oraz zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
|  | e) szerokość czoła głowicy (akustyczna) max 39mm | TAK |  |
| 22. | Videoprinter czarno – biały | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy | TAK |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy głowicy typu „hockey” o przystawkę do biopsji | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy głowicy liniowej o przystawkę do biopsji | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o częstotliwości pracy min 3,5MHz – 9,0 MHz | TAK |  |
|  | a) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy oraz zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
|  | b) szerokość czoła głowicy (akustyczna)min 45mm | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| 26. | Okres gwarancji 24 miesięcy na aparat i głowice | TAK |  |
| 27. | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski | TAK |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. | TAK |  |
| 20. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych