„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY USK 
im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu” – PAKIET NR 2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego 
(nie używanego wcześniej do jazd testowych) dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu im. Jana Mikulicza - Radeckiego, posiadającego homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Samochód musi być wyprodukowany w 2016 lub w 2017 roku.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty: instrukcję obsługi, kartę pojazdu wraz z numerem homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu, dokument gwarancji na zabudowę przestrzeni ładunkowej wystawiony przez producenta wyrobu, książkę serwisową, dokumentację techniczną oraz dwa komplety oryginalnych kluczy.

Wymogi techniczne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami:

Kategoria N1 – samochód ciężarowy zaprojektowany i wykonany do przewozu ładunków 
i mający maksymalną masę nie przekraczającą 3,5 tony – z silnikiem EURO 6.

Gwarancja:

- minimum 24 miesiące gwarancji fabrycznej,

- minimum 24 miesiące gwarancji na powłoki lakiernicze,

- minimum 5 lat gwarancji na perforację,

- minimum 24 miesiące gwarancji na zabudowę przestrzeni ładunkowej.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie max. 90 dni od podpisania umowy.

Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

### dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

### opis zabudowy przestrzeni ładunkowej wraz z materiałem fotograficznym, prospekty, katalog, zgodnie z zapisami pkt 10.12 OPZ.

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, potwierdzające, iż wykonana zabudowa przestrzeni ładunkowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego, posiadającego homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1.2  Samochód musi być wyprodukowany w 2016 lub w 2017 roku.

1.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty: instrukcję obsługi, kartę pojazdu wraz z numerem homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu, dokument gwarancji 
na zabudowę przestrzeni ładunkowej wystawiony przez producenta wyrobu, książkę serwisową, dokumentację techniczną oraz dwa komplety oryginalnych kluczy.

Wymogi techniczne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami:

Kategoria N1 – samochód ciężarowy zaprojektowany i wykonany do przewozu ładunków 
i mający maksymalną masę nie przekraczającą 3,5 tony – z silnikiem EURO 6.

1.4 Termin dostarczenia samochodu – max. 90 dni od daty podpisania umowy.

2. SILNIK

2.1 Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający wymogi Dyrektywy CEE EURO6/2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

Rodzaj wtrysku - wtrysk bezpośredni Common Rail lub pompowtryskiwacze.

2.2 Pojemność skokowa silnika minimum 1990 cm³.

2.3 Moc silnika minimum 96 KW.

2.4 Maksymalny moment obrotowy minimum 320 Nm.

2.5 Liczba cylindrów: min. 4

2.6 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (łączonym) zgodnie z wynikiem badań homologacji pojazdu [l/100 km] nie więcej niż 7,5 litrów /100km.

3. Podwozie

3.1 Zawieszenie przednie

- niezależne zawieszenie kół - amortyzatory typu McPherson, wahacze poprzeczne, stabilizator

- dopuszczalny nacisk na oś przednią: min 1.700 kg.

3.2 Zawieszenie tylne

- wzmocnione, oś sztywna zawieszona, resor dwupiórowy.

3.3 Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną w kg: min. 1.700/1.900.

4. Wymiary

4.1 Wymiary zewnętrzne

Szerokość bez lusterek [mm]  min. 2050 – max 2060.

Długość [mm] min. 5980 – max. 7000.

Wysokość [mm] min. 2520	- max. 2600.

4.2 Wymiary wewnętrzne

Szerokość wnętrza [mm] min. 1870 – max. 2000.

Szerokość (pomiędzy nadkolami) [mm] min. 1.420 – max. 1450.

Długość [mm] min. 3700 – max. 4000.

Wysokość [mm] min. 1900 – max 2000.

Objętość min. 13 m3

Ładowność użytkowa w kg: min. 1450.

5. PRZENOSZENIE NAPĘDU

5.1 Manualna skrzynia biegów o minimum 6 przełożeniach do przodu i 1 przełożeniu do tyłu.

5.2 Napęd na oś przednią lub na 4 koła (4x4).

6. UKŁAD HAMULCOWY

6.1 Układ wyposażony co najmniej w:

- ABS,

- system stabilizacji toru jazdy,

- układ regulacji poślizgu,

- układ wspomagania awaryjnego hamowania.

6.2 Dopuszcza się możliwość łączenia poszczególnych funkcji np. ABS, ASR, EDS itp.

6.3 Przednia oś – tarcze wentylowane, tylna oś – hamulce tarczowe lub bębnowe.

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.1 Wspomaganie układu kierowniczego.

8. NADWOZIE

8.2 Drzwi boczne nieprzeszklone, drzwi boczne przesuwne z prawej strony.

8.3 Tylne drzwi nieprzeszklone otwierane na boki, do kąta 270o, przy zakresie otwarcia 
na min. 260o

8.4 Dach lakierowany w kolorze nadwozia.

8.5 Lusterka zewnętrzne regulowane manualnie lub elektrycznie.

8.6 Fotel kierowcy, z regulacją wysokości i pochylania. Ławka pasażera dwuosobowa.

8.7 Tapicerka foteli materiałowa w kolorze ciemnym.

8.8 Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, trzy-punktowe.

8.9 Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z przodu.

8.10 Otwarcie szyb min. z przodu sterowane elektrycznie.

8.11 Klimatyzacja manualna.

8.12 Kolor nadwozia: biały.

8.13 Dywaniki gumowe.

9. KOŁA I OGUMIENIE

9.1 Obręcze kół stalowe wraz z ogumieniem fabrycznie nowym z roku produkcji samochodu, rozmiar obręczy i opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta, koła wyważone zgodnie z konstrukcją pojazdu.

9.2 Koło zapasowe pełnowymiarowe.

9.3 Podnośnik umożliwiający podnoszenie samochodu i wymianę poszczególnych kół – wg. standardów Producenta.

9.4 Klucz do kół.

9.5 Kołpaki kół.

10. WYPOSAŻENIE

10.1 Komputer pokładowy.

10.2 Światła do jazdy dziennej.

10.3 Czujniki parkowania.

10.4 Radioodtwarzacz samochodowy.

10.5 Zamek centralny.

10.6 Immobiliser.

10.7 Autoalarm dedykowany przez Producenta.

10.8 Schowek w desce rozdzielczej.

10.9 Min. jedno gniazdo zapalniczki 12 V (min. 180 W) w kabinie kierowcy.

10.10 Zestaw głośnomówiący.

10.11 Przestrzeń ładunkowa:

- ściana działowa bez okna

- uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej

- min. cztery pasy zabezpieczające ładunek w przestrzeni bagażowej,

- zaczepy mocowania ładunku – 4 szt.,

- oświetlenie przestrzeni ładunkowej.

10.12 Zabudowa przestrzeni ładunkowej (podłoga + boki + sufit): pełna izolacja termiczna ścian, sufitu, drzwi oraz podłogi w formie wylewki. Zabudowa wykonana 
z odpornego na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, związki chemiczne, wodę, wilgotność, wysoką i niską temperaturę, wytrzymałego tworzywa sztucznego, np. poliuretanu (wytrzymałość min. 1.450 kg, uwzględniając codzienną eksploatację pojazdu), wodoodpornego, umożliwiającego dezynfekcję i mycie; podłoga – antypoślizgowa; ściany oraz drzwi gładkie. Zabudowa przeznaczona do transportu żywności, nie stanowiąca zagrożenia dla zdrowia człowieka. Zabudowa przestrzeni ładunkowej nie może kolidować z użytkowaniem drzwi bocznych przesuwnych.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, potwierdzające spełnienie powyższego.

10.13 Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna.

11. WYMAGANE WYPOSAŻENIE

11.1 Gaśnica (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016.2022 r. Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami).

11.2 Apteczka spełniająca normy DIN 13164.

11.3 Trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym.

11.4 Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza koloru żółtego dla kierowcy (rozmiar XXL).

12. GWARANCJA

- minimum 24 miesiące gwarancji fabrycznej,

- minimum 24 miesiące gwarancji na powłoki lakiernicze,

- minimum 5 lat gwarancji na perforację,

- minimum 24 miesiące gwarancji na zabudowę przestrzeni ładunkowej.

13. TERMIN PŁATNOŚCI

Dziewięćdziesiąt dni od daty wpływu do Szpitala prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie wcześniej niż nastąpi dostawa samochodu.

14. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert – PAKIET NR 2

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

CENA (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt)

JAKOŚĆ (J) - 40% (40% = 40,00 pkt)

  - Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

  - Punktacja w kryterium CENA  zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

| C = | Cmin | x 60 |
| --- | --- | --- |
|  | Cbad |  |

gdzie:

C	- punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

Cmin.	- najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad.	- cena oferty badanej

  - Jakość (J) –  suma przyznanych przez Komisję punktów za niżej wymienione kryteria.

Poniżej przedstawiono 3 kryteria oceny jakości wraz z maksymalną możliwą do uzyskania ilością punktów.

14.5	Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim zgodnie z wynikiem badań homologacji pojazdu [l/100 km] poniżej 7 litrów /100km | 20% |
| 3 | Bezpłatny I przegląd z wyłączeniem kosztów materiałów | 10% |
| 4 | Bezpłatny II przegląd z wyłączeniem kosztów materiałów | 10% |

Punktacja za jakość:

| 1 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim zgodnie z wynikiem badań homologacji pojazdu [l/100 km] poniżej 7 litrów /100km | 20 pkt - jest | 0 pkt - brak |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bezpłatny I przegląd z wyłączeniem kosztów materiałów | 10 pkt - jest | 0 pkt - brak |
| 3 | Bezpłatny II przegląd z wyłączeniem kosztów materiałów | 10 pkt - jest | 0 pkt - brak |