Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Kardiomonitor – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kardiomonitor | - |  |
| I | Kardiomonitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych wieloparametrowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. | TAK |  |
|  | Zawieszenie na szynie modura kardiomonitora z możliwością szybkiego wypięcia (mocowanie zatrzaskowe) | TAK |  |
|  | Funkcje monitorowania EKG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP w każdym kardiomonitorze. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inne pomiary, w tym: rzut serca,IBP, kapnografia, inwazyjny pomiar ciśnienia krwi IBP | TAK |  |
|  | Wszystkie moduły muszą mieć możliwość zamiennego wykorzystania w każdym z opisywanych kardiomonitorów | TAK |  |
| II | Chłodzenie pasywne wszystkich elementów kardiomonitora, zapewniające cichą pracę i zapobiegające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji obudowy – klasa szczelności min IP11 | TAK |  |
|  | System zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie przewożenia pacjenta, transportu | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia razem z pacjentem elementu transportowego wypinanego z kardiomonitora zapewniającego monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów życiowych (EKG, SpO2, NIBP, IBP, RESP, TEMP) | TAK |  |
|  | Element transportowy wyposażony w ekran do prezentacji aktualnie mierzonych parametrów oraz pamięć trendów (min 12 godzin) | TAK |  |
|  | Element transportowy o potwierdzonej wysokiej wytrzymałości na wstrząsy, upadki (min 75 cm) i uderzenia, kurz i działanie płynów. Zabezpieczenie obudowy min IP22. | TAK |  |
|  | Niska masa elementu transportowego, tj. poniżej 2 kg | TAK |  |
| II | Ekran | - |  |
| III | Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 12” i rozdzielczości min. 1200 x 700 | TAK |  |
|  | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Sterowanie funkcjami monitorowania za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Konfigurowany ekran, możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji (min 20) | TAK |  |
|  | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem | TAK |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie, przynajmniej 3, z możliwością wyświetlania większej liczby | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wyświetlanie i przekazywanie do systemu zbierania danych informacji z respiratorów, pomp infuzyjnych i innych urządzeń medycznych różnych producentów (podać możliwości i typy obsługiwanych urządzeń). | TAK |  |
| III | Rejestracja i archiwizacja danych | - |  |
|  | Pamięć trendów graficznych i wyników pomiarów z min 48 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych i parametrów liczbowych | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 20 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisywanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów | TAK |  |
| IV | Monitorowanie EKG | - |  |
|  | Monitorowanie jednego z 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca (HR) w zakresie min 15-300 ud/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % | TAK |  |
|  | Rozszerzone monitorowanie zaburzeń rytmu – klasyfikacja i alarmy co najmniej 20 typów arytmii, w tym: - asystolii - migotania komór - migotania przedsionków - bradykardii - tachykardii - bigeminii kom. - trigeminii kom. - rytm SV - R/T | TAK |  |
|  | Monitorowanie wartości ST i QT/QTc jednocześnie we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie odchylenia odcinka ST z ręcznym i automatycznym ustawianiem punktów pomiarowych | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania12 odprowadzeń EKG – wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie – programowane przez użytkownika. | TAK |  |
| V | Pomiar oddechu (RESP) | - |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru min 0-120 odd/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/1 oddech na minutę | TAK |  |
|  | Monitorowanie i sygnalizacja bezdechów | TAK |  |
| VI | Pomiar saturacji (SPO2) | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna, wskaźnik perfuzji i krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min 70-100% z dokładnością co najmniej +/-2% | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min 30-300 bpm z dokładnością co najmniej +/-2% | TAK |  |
|  | Algorytm monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale: Masimo, Nellcor lub FAST | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania czujników różnych producentów, w tym co najmniej Masimo i Nellcor | TAK |  |
|  | W komplecie standardowy czujnik wielorazowy, wykonany z miękkiego materiału bez elementów mechanicznych (sprężyn, śrub itp.) na palec dla pacjenta dorosłego- po 1szt. na kardiomonitor. | TAK |  |
| VII | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza | TAK |  |
|  | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej od 1 minuty do 6 godzin | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód do mankietów wielorazowych oraz mankiet średniej wielkości dla pacjentów dorosłych – po 1 szt. na kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
|  | Pomiar w 1 torze z możliwością rozbudowy o drugi tor pomiarowy | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C | TAK |  |
| VIII | Wyposażenie – na 1 kardiomonitor | TAK |  |
|  | - kabel EKG 3-odprowadzeniowy, odprowadzenia typu klamra – 1 szt. - kabel EKG 3-odprowadzeniowy dla noworodków – 1 szt. - czujnik SpO2 wielorazowy dla dorosłych – 1 szt. - przewód do NIBP do mankietów wielorazowych – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy dla dorosłych rozm. standard – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy dla dorosłych rozm. duży – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy dla dorosłych rozm. mały – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy pediatryczny dł. 14-21,5 cm – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy noworodkowy dł. 10-15 cm – 1 szt. - przewód do NIBP do mankietów jednorazowych – 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych – 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych – 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dzieci – 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 na palec neonatologiczny na stópkę – 1 szt. - kabel połączeniowy do czujników SpO2 jednorazowych – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: - 1 zestaw mankietów jednorazowych noworodkowych w rozmiarach: 3,1-5,7cm – 5 szt. 4,3-8cm – 10 szt. 5,8-10,9cm – 20 szt. 7,1-13,1cm – 10 szt. 10-15cm – 5 szt. - czujnik jednorazowy SpO2 neonatologiczny – 20 szt. - elektrody jednorazowe EKG dla noworodków – 100 szt. - elektrody jednorazowe EKG – 30 szt. | TAK, z dostawą |  |
| IX | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Łóżeczko dziecięce  – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dziecięce regulowane łóżeczko do hospitalizacji dzieci w wieku 0-7 lat. | TAK |  |
|  | łatwe w dezynfekcji i czyszczeniu dwuczęściowe leże z regulowanym podgłówkiem | TAK |  |
|  | pod oparciem pleców zamontowana półka z elastycznego materiału, która zabezpiecza pacjenta przed wypadnięciem przez otwór powstały miedzy oparciem pleców, a szczytem łóżka | TAK |  |
|  | bezpieczne, opuszczane, metalowe, lakierowane proszkowo barierki, które można ustawiać na dowolnej wysokości za pomocą sprężyny gazowej - obsługiwanej pedałem nożnym w miejscu niedostepnym dla dzieci - ważny element bezpieczeństwa, | TAK |  |
| II | metalowa konstrukcja łóżka, lakierowana proszkowo z atestem do użytku dla dzieci, | TAK |  |
|  | metalowe koła o średnicy min. 100 mm, 3 x koła z blokadą, 1 x koło z funkcją jazdy kierunkowej, | TAK |  |
|  | kółka odbojowe w narożach łóżka, | TAK |  |
|  | możliwość zamocowania dodatkowego wyposażenia (stojak z uchwytem ręki, stojak na kroplówkę, rama wyciągowa), | TAK |  |
|  | możliwość wyboru koloru wypełnienia barierek i szczytów – przed dostawą | TAK |  |
|  | mechaniczna regulacja leża w ośmiu różnych wysokościach | TAK |  |
|  | mechaniczna regulacja leża do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym | TAK |  |
| III | Wymiar leża: 70 x 140 cm (±10cm) | TAK |  |
|  | Wysokość leża: 75 cm (±10%) | TAK |  |
|  | Udźwig minimum: 80 kg(±10%) | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 5 – Pulsoksymetr  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pulsoksymetr transportowy do pomiaru SpO2, częstości pulsu, indeksu perfuzji u dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |
|  | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 24 godziny | TAK |  |
|  | Pulsoksymetr wyposażony w wymienialną osłonę gumową | TAK |  |
| II | Ekran z wyświetlaczem LCD kolorowy | TAK |  |
|  | Wyświetlanie przebiegu SpO2 oraz aktualnego pulsu i saturacji | TAK |  |
|  | Waga max. 250g | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: saturacji: 1-100%, pulsu min.: 30-240 bmp | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji max. ± 2 cyfry w zakresie min. 70-100% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min. | TAK |  |
| III | Pulsoksymetr umożliwiający pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji | TAK, podać |  |
|  | Zakres perfuzji min. 0-20,0% | TAK, podać |  |
|  | Pamięć min. 160 h | TAK, podać |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia | TAK |  |
|  | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | TAK, z dostawą |  |
|  | Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
|  | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera: Interfejs USB | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                         ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 9 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka: długość: 680 -700mm, szerokość: 500 - 520mm, wysokość: 1000 - 1050mm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: 5 szuflad: 1 głęboka, 2 średniej głębokości, 2 płytkie, min. 2 szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród, system samodomykających się szuflad, listwę zasilającą | TAK |  |
|  | Układ jezdny złożony z 4 kół w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec, jedno w blokadę kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Centralny zamek, dodatkowe zamknięcie pierwszej szuflady | TAK |  |
|  | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron oraz wysuwany dodatkowy blat do pisania | TAK |  |
|  | Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację elementów: Zamykany kosz na śmieci, uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka Obrotowy uchwyt na defibrylator z możliwością obrotu o 360°, regulacją szerokości oraz wysokości Wieszak na płyny infuzyjne Uchwyt na butlę tlenową Płytę do przeprowadzania RKO montowaną na tylnej ścianie wózka | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                   ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 10 – Wózek zabiegowy z nadstawką i szufladami – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka: długość: 680 -700mm, szerokość: 500 - 520mm, wysokość: 1000 - 1050mm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: 5 szuflad: 1 głęboka, 2 średniej głębokości, 2 płytkie, min. 2 szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród, system samodomykających się szuflad | TAK |  |
|  | Układ jezdny złożony z 4 kół w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec, jedno w blokadę kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Centralny zamek | TAK |  |
|  | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron oraz wysuwany dodatkowy blat do pisania | TAK |  |
|  | Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację elementów: zamykany kosz na śmieci uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka druciany uchwyt na rękawiczki | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                             ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 12 – Fotel do pobierania krwi – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stanowisko do pobrań o konstrukcji metalowej, lakierowanej proszkowo, dwustronne. Siedzisko i oparcie tapicerowane zmywalnym materiałem. W zestawie podłokietnik z regulacją obrotu i wysokości oraz stała półeczka. Stanowisko dwustronne dzięki możliwości obrotu podłokietnika o kąt 180°, oraz zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°. Całkowita szerokość max 89cm. Szerokość siedziska i oparcia min. 37cm. Całkowita długość max 81cm. Masa max stanowiska 17 kg. Dopuszczalne obciążenie min. 120kg. Do wyboru minimum 6 kolorów tapicerki. | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                        ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)