Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu 5 szt. palników gazowych oraz 5 szt. reduktorów do buli gazowych propan-butan (butle 5 kg).

- Wykonawca dostarczy palniki oraz reduktory do siedziby Zamawiającego i dokona montażu oraz pierwszego uruchomienia palników i reduktorów.

- Wykaz uszkodzonych urządzeń do demontażu:

- 5 szt. palników gazowych Schutt Labortechnik GmbH

- 5 szt. reduktorów na butlach gazowych propan-butan.

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do:

- do demontażu istniejących palników i reduktorów

- dostawy i montażu fabrycznie nowych urządzeń i niezbędnych podłączeń

- uruchomienia nowych palników oraz reduktorów na obiekcie

- przekazania Zamawiającemu wymaganych dokumentów, certyfikatów, protokołów

- Specyfikacja zamówienia:

Reduktory (5szt.) do butli gazowych propan-butan (butle 5 kg)

Palniki gazowe Fuego SCS (5 szt.)

- Wykonane ze stali nierdzewnej, ognioodporne.

- Z czujnikiem podczerwieni

- Duży wyświetlacz LCD

- System bezpiecznej kontroli SCS (Safety Control System)

- Kontrola głowicy palnika BHC (Burner Head Control)

- Zdejmowana głowica palnika

- Regulacja nachylenia prawo / lewo

- Funkcja szybkiego płomienia (turbo flame)

-zasilanie gazowe propan-butan

-zasilanie elektryczne 230V.

- Specyfikacja montażu:

- Montaż będzie polegał na zdemontowaniu istniejących palników i reduktorów oraz montażu nowych palników wraz z reduktorami.

- Przed uruchomieniem urządzeń:

- należy przeprowadzić kontrolę szczelności podłączenia gazowego butla-palnik

- następnie po upewnieniu się, że podłączenie jest szczelne należy podłączyć elektrycznie palnik do gniazda 230 V

- Gwarancja na wykonane prace i zamontowane urządzenia i aparaty min. 24 m-cy.

- Przeglądy w okresie gwarancyjnym wykonuje Wykonawca min. raz w roku. Koszt przeglądów w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną czynność przed, przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia momentu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Termin wykonania prac – 4 tygodnie od podpisania umowy.

- Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury.