Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym usunięciu awarii Stacji Uzdatniania Wody

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego usunięcia awarii Stacji Uzdatniania Wody w celu jej uruchomienia do produkcji wody pitnej. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona m.in. następujące czynności:

- Czyszczenie hydrodynamiczne, mechaniczne i chemiczne 2 szt. studni głębinowych o głębokości 60 m wraz z dezynfekcją studni

- Uzbrojenie studni w rury studzienne, podłączenie hydrauliczne i elektryczne pomp, montaż linki asekuracyjnej, podwieszenie kabla z zapuszczeniem do studni, montaż wodomierzy wyposażonych w moduły do transmisji danych do BMS,

- Uruchomienie i rozruch układu pompowego i Stacji Uzdatniania Wody do produkcji wody pitnej

- Pompowanie wody w celu redukcji osadu oraz pompowanie pomiarowe

- Pobranie próbek wody w studniach i SUW oraz przeprowadzenie badania w celu określenia rozmiaru i charakteru prawdopodobnego narażenia na substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia (zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13.11.2015 Dz.U. poz. 1989)

- Kontrola poprawności pracy urządzeń.

- Gwarancja na wykonane prace na okres …. (min. 36) m-cy oraz zamontowane urządzenia i aparaty min. 12 m-cy.

- Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej studni ujęciowych, zdemontowanych pomp głębinowych oraz SUW a także zapoznania się z wynikami kamerowania studni.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Termin wykonania prac – do 30 dni od podpisania umowy