DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. UE/USK/DZP/PN-314/2018 Wrocław, dnia 25.10.2018 r. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-314/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania

Pakiet nr. 6

Aparat EKG :

Pytanie do pkt. 12:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością archiwizacji badań na komputerze oraz nośnikach zewnętrznych, wysyłania badań na adres email za pomocą dołączonego oprogramowania ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Pytanie do pkt. 14:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością zapisu badań do pamięci USB za pomocą dołączonego oprogramowania ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG działał w ramach oprogramowania, które umożliwia nie tylko archiwizację wyników aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i próby wysiłkowej ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Pompa strzykawkowa – sz. 11

Pyt.  W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

- Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.

- Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki z płynem przy wyłączonym urządzeniu.

- Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” w pełni dotykowym ekranie

- Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

- Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h

- Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin

- Ochrona przed zalaniem: IP 24

- Lekka konstrukcja. Pompa o wadze 1,7 kg

- Funkcja Stand-by programowalna od 1 min do 24 godzin

- Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na 10 poziomach

- Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki

- Możliwość podłączenia poprzez nowoczesny port USB

- Regulacja głośności: 10 poziomów

- Możliwość ręcznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów

- Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min

Parametry podaży

- Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60ml

- Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w  pompie

- Dokładność podaży: +/- 2%

- Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml

- Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min;h;24h oraz  ug/kg/min;h;24h, mg/kg/min;h;24h, g/kg/min;h;24h, U/kg/min;h;24h, KU/kg/min;h;24h, IU/kg/min;h;24h, IE/kg/min;h;24h, mmol/kg/min;h;24h, mol/kg/min;h;24h, kcal/kg/min;h;24h

- Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 75 – 900 mmHg, 12 poziomów z rozdzielczością 75 mmHg

- Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na ekranie.

- Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy oraz automatyczny programowalny podczas infuzji

- Rodzaje infuzji: ml/h, tryb masy ciała, tryb TIVA, tryb ładowania dawki, tryb sekwencyjny, tryb unoszenia i opuszczania, tryb współdzielenia infuzji, tryb biblioteki leków, tryb mikro.

- Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie.

- Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h z możliwością wyłączenia przez użytkownika

- Mechanizm blokujący tłok strzykawki i mocujący kołnierz, zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany, tzw. efekt syfonu

- Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu, który w razie potrzeby, można w każdej chwili zdemontować w celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce

- Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml

- Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji

- Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu

- Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością

- Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h

- Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

- Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h

- Funkcja programowania objętości do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

- Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: 100 – 1800 ml/h

- Lista leków: 40 pozycji

- Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.

- Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie o 1500 pozycji leków

- Parametry infuzji dla leków:

- Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus

- Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego

- Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej

Alarmy

- Wskaźnik pracy pompy

- Hierarchia alarmów w zależności od ważności.

- Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń

- Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki

- Alarm pustej strzykawki

- Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

- Alarm okluzji

- Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

- Alarm rozładowanego akumulatora

- Alarm braku lub źle założonej strzykawki

- Alarm wstępny przed końcem infuzji

- Alarm wysokiego ciśnienia

- Alarm braku zasilania

- Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka

- Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany

- Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej

- Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących

- Historia obejmująca 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z poziomu użytkownika

- Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym

- Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

- Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych