DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. UE/USK/DZP/PN-354/2018 Wrocław, dnia 14.11.2018 r. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku- powtórzenie nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-354/2018 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania

8.Łóżko szpitalne z materacem – szt. 9

Pyt. 1
Czy w rozumieniu opisu łóżka szpitalnego z materacem Zamawiający aby zwiększyć konkurencyjność, dopuści produkt równoważny o następujących parametrach:

Łóżko szpitalne z regulowaną wysokością leża.

Wymiary zewnętrzne: 2130 x 970 mm, Funkcje łóżka: zmienna wysokość leża oraz kąta uniesienia pleców i nóg, regulowane za pomocą siłowników elektrycznych przy użyciu przewodowego pilota. Łóżko nie posiada pilota przewodowego sterowania dla personelu. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, Czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z perforowanej stali. Każdy z segmentów leża  wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego. Każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne. Segmenty leża zaokrąglone. Regulacja wysokości bez materaca na poziomie 350-710 mm,  kąt uniesienia oparcia pleców 75° : kąt uniesienia oparcia nóg:40° , Szczyty wykonane z  łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego. Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi. , Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy,  zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiający demontaż szczytów. Barierki  – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium zabezpieczające pacjenta na całej długości za pomocą pionowych słupków połączonych poprzeczką. Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta. Podnoszenie barierek bocznych regulowane przy pomocy bezpiecznego przycisku, pewność  bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem”, Koła blokowane indywidualnie o średnicy :125 mm, Przynajmniej dwa uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku, Uchwyt do zwinięcia kabla zasilającego zlokalizowany po lewej stronie łożka (od strony nóg), Dopuszczalne obciążenie: 250 kg,

Odp. Zamawiający dopuści również

11. Fotel  do podawania cytostatyków – szt. 6

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści fotel o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuści również

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość fotela wynoszącą 850 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odp. Zamawiający  dopuści również

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 430mm szer. x 620mm gł. x 940mm wys., posiadające obudowę ze stali nierdzewnej (ściany) oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego (panel główny/pokrywa) z systemem antybakteryjnym?

Odp. Zamawiający  dopuści również

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści macerator otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odp. Zamawiający  dopuści również

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające stałe zużycie wody wynoszące 30l? W przypadku możliwości regulacji zużycia wody istnieje ryzyko nie dostosowania odpowiedniej ilości wody do ilości macerowanych pieluch, co może doprowadzić do zapchania kanalizacji.

Odp. Zamawiający  dopuści również

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaniem informacji o błędach za pomocą diod LED?

Odp. Zamawiający  dopuści również

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy max.1,3kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje  mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.

Odp. Zamawiający  dopuści również

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 9 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny z tworzywa sztucznego był zabudowany  w urządzeniu i był odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.

Odp. Zamawiający  dopuści również

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 9 - Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4, pkt. 7 „ W przypadku awarii przedłużającej się ponad 21dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 9 - Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści w celu potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych dostarczenie folderów informacyjnych autoryzowanego dystrybutora?

Odp. Zamawiający  dopuści również

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych