Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Program funkcjonalno – użytkowy

Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Styczeń 2019 r.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace dotyczące pomieszczeń oddziału, zaplecza administracyjnego bloku operacyjnego i poradni polegające na dostosowaniu ich do potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w budynku B i FB 5 piętro, budynek J 2 piętro oraz budynek L parter, realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji obszaru niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania, opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszelkich zgód i decyzji wymaganych przepisami prawa, a także w imieniu Zamawiającego uzyskania tych zgód.

Wydzielone pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać określone funkcje i być w pełni wykończone, zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku, ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania użytkownika. Wymagania minimalne zostały opisane w poniższym programie funkcjonalno użytkowym. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe, jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga montażu okładzin ściennych wraz z kątownikami, malowanie pomieszczeń oraz montaż umywalek i fartuchów ochronnych w przebudowywanych pomieszczeniach. Wykończenie powinno być spójne z dotychczas stosowanym w Szpitalu, a wszystkie materiały przeznaczone do stosowania obiektach publicznych, ochrony zdrowia oraz miejscach przebywania dzieci. W ramach zadania należy przewidzieć weryfikacje zastosowanej izolacji (ostatnia kondygnacja) i w przypadku konieczności należy wykonać niezbędne w tym zakresie prace, szczególnie w części oddziału - budynku B.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W OBSZARACH CENTRUM CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

- budynek B, piętro 5

W budynku tym zlokalizowany zostanie oddział dziecięcy, w którym należy wydzielić odcinek dzieci młodszych. W każdym odcinku należy przewidzieć jedną izolatkę wg Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku.

ODCINEK DZIECI MŁODSZYCH

W odcinku dzieci młodszych należy przewidzieć izolatkę w rozumieniu Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku. Izolatka ma być utworzona w jednej z sal pacjentów.

W każdej z sal pacjentów należy przewidzieć malowanie pomieszczenia, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem, monitoring z podglądem do punktu pielęgniarskiego.

Przy wejściu na odcinek dzieci młodszych należy zorganizować śluzę umywalkowo – fartuchową.

| Nr pomieszczenia | Powierzchnia [M2] | Przeznaczenie pomieszczenia | Prace do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/23 | 18,80 | sala 3 łóżkowa | malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne. Wszelkie szklenia drzwi należy uwzględnić zabezpieczaniem, jako szkło bezpieczne |
| 6/23a | 4,20 | przedsionek |  |
| 6/20a | 5,10 | łazienka pacjentów |  |
| 6/24 | 18,80 | sala 2 łóżkowa | malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, |
| 6/25 | 5,10 | łazienka pacjentów |  |
| 6/29 | 6,20 | łazienka pacjentów | malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, |
| 6/30 | 18,80 | sala 2 łóżkowa |  |
| 6/31 | 18,80 | sala 2 łóżkowa | malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, |
| 6/32 | 6,20 | łazienka pacjentów |  |
| 6/33 | 6,20 | łazienka pacjentów | malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, |
| 6/36 | 18,80 | sala 2 łóżkowa |  |
| 6/34 | 6,20 | łazienka pacjentów | malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, |
| 6/35 | 18,80 | sala 2 łóżkowa |  |
| 6/38 | 5,00 | przedsionek | malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, |
| 6/37 | 5,10 | łazienka pacjentów |  |
| 6/39 | 18,80 | sala 2 łóżkowa |  |

ODCINEK DZIECI STARSZYCH

W odcinku dzieci starszych należy przewidzieć izolatkę w rozumieniu Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku. Izolatka ma być utworzona w jednej z sal pacjentów.

W każdej z sal pacjentów należy przewidzieć malowanie pomieszczenia, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem.

| nr | Powierzchnia [m2] | Przeznaczenie pomieszczenia | Prace do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/4 | 10,90 | magazyn gospodarczy | malowanie |
| 6/5 | 25,30 | sala opatrunkowa, gipsarka | odstojnik do gipsu, gazy medyczne, malowanie |
| 6/6 | 4,80 | przedsionek | malowanie |
| 6/7 | 15,00 | pokój lekarza dyżurnego |  |
| 6/8 | 5,40 | łazienka lekarza dyżurnego |  |
| 6/8a | 6,20 | łazienka pacjentów | stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie |
| 6/9 | 15,00 | sala 2 łóżkowa |  |
| 6/11 | 6,20 | łazienka pacjentów | stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie |
| 6/10 | 15,00 | sala 2 łóżkowa |  |
| 6/11a | 6,20 | łazienka pacjentów | stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie |
| 6/12 | 15,00 | sala 2 łóżkowa |  |
| 6/14 | 6,20 | łazienka pacjentów | stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie |
| 6/13 | 18,80 | sala 2 łóżkowa N |  |
| 6/14a | 6,20 | łazienka pacjentów | stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie |
| 6/15 | 18,80 | sala 2 łóżkowa |  |
| 6/16 | 18,80 | sala 2 łóżkowa | stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie |
| 6/17 | 6,20 | łazienka pacjentów |  |
| 6/17a | 6,20 | łazienka pacjentów | stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie |
| 6/18 | 18,80 | sala 2 łóżkowa |  |
| 6/19 | 18,80 | sala 2 łóżkowa | stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie |
| 6/20 | 6,20 | łazienka pacjentów N |  |

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA ODDZIAŁU

| nr | Powierzchnia [m2] | Przeznaczenie pomieszczenia | Prace do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/43 | 36,30 | sala obserwacyjna | 4 stanowiska, 1 duże łóżko, 3 małe łóżeczka, wanienka, na 4 stanowiska gazy medyczne, monitorowanie, malowanie |
| 6/42 | 5,10 | łazienka opiekunów | malowanie |
| 6/49a | 3,20 | pomieszczenie sprzętu porządkowego | malowanie |
| 6/50,50a | 6,90 | WC personelu mężczyźni | malowanie |
| 6/51,51a | 5,90 | WC personelu kobiety | malowanie |
| 6/52a | 4,00 | łazienka pacjentów przedsionek | malowanie |
| 6/52 | 12,70 | łazienka pacjentów |  |
| 6/53 | 6,20 | brudownik przedsionek | malowanie przyłącza do maceratora |
| 6/53a | 9,80 | brudownik |  |
| 6/54 | 6,80 | magazyn czystej bielizny | malowanie |
| 6/55 | 6,90 | magazyn medyczny | malowanie |
| 6/56 | 18,30 | punkt pielęgniarski | malowanie |
| 6/57 | 22,40 | sala opatrunkowa | malowanie |
| 6/58 | 10,40 | Kuchenka oddziałowa | bez zmian |
| 6/45 | 58,00 | korytarz | malowanie |
| 6/70 | 11,50 | magazyn | malowanie |
| 6/71 | 17,30 | magazyn | malowanie |
| 6/72 | 279,90 | korytarz | malowanie |

- budynek FB, piętro 5

W budynku tym zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne Kliniki oraz pokoje badań. W pomieszczeniach tych należy przeprowadzić prace remontowe: m.in. malowanie.

| nr | Powierzchnia [m2] | Przeznaczenie pomieszczenia | Prace do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/63 | 308,80 | holl rekreacyjny - korytarz | Malowanie, odbojnica ścienna |
| 6/63a | 6,40 | gabinet | do decyzji |
| 6/76a | 21,20 | korytarz | Malowanie, odbojnica ścienna |
| 6/80 | 17,50 | archiwum | malowanie |
| 6/81 | 6,50 | WC personelu | malowanie |
| 6/82; 82a | 8,00 | WC personelu "M" | malowanie |
| 6/83 | 3,50 | pomieszczenie porządkowe | malowanie |
| 6/84 | 14,60 | Pokój administracyjny | malowanie |
| 6/85 | 15,10 | Pokój administracyjny | malowanie |
| 6/86 | 13,20 | Sekretariat medyczny | malowanie, wejście z korytarza |
| 6/87 | 15,30 | Pokój administracyjny | malowanie |
| 6/88 | 17,90 | gabinet Kierownika Kliniki | malowanie |
| 6/89 | 5,50 | łazienka Kierownika | malowanie |
| 6/89a | 2,90 | przedsionek | malowanie |
| 6/90 | 43,30 | biblioteka - sala odpraw | malowanie |
| 6/91 | 42,10 | biblioteka - sala odpraw | malowanie |
| 6/92 | 16,30 | Pokój pielęgniarki oddziałowej | malowanie |
| 6/92a | 16,10 | pokój lekarski | malowanie |
| 6/92b | 16,10 | pokój lekarski | malowanie |
| 6/92c | 16,30 | pokój do ćwiczeń z symulacji | malowanie |
| 6/94 | 4,60 | pomieszczenie gospodarcze | malowanie |
| 6/95; 96 | 17,60 | WC pacjentów "M" | malowanie |
| 6/97; 98 | 13,10 | WC personelu "K" | malowanie |
| 6/99 | 4,20 | kabina higieniczna kobiet | malowanie |
| 6/100 | 12,30 | pokój lekarzy | malowanie |
| 6/101 | 14,30 | pokój socjalny personelu | malowanie |
| 6/102 | 14,50 | pokój lekarzy | malowanie |
| 6/103 | 14,60 | pokój lekarzy | malowanie |
| 6/104 | 14,20 | pokój lekarzy | malowanie |

- Budynek J, 2 piętro

1. w łączniku FA/J powstanie pomieszczenie - pokój przygotowawczy z miejscem na dwa łóżka szpitalne i umywalką: do wykonania zabudowa wraz z drzwiami umożliwiającymi łatwą komunikację łóżkiem pacjenta, instalacje, wentylacja.

2. z szatni 2/32 i węzła sanitarnego 2/28 powstanie 6 stanowiskowa sala budzeń z gazami medycznymi, konieczne poszerzenie otworu drzwiowego z montażem drzwi. Dostosowanie pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem MZ oraz utworzenie lady pielęgniarskiej wraz z zapleczem.

3.  wejście do pomieszczenia 2/27 - szatnia damska od strony pomieszczenie 2/28 zostanie zlikwidowane. Utrzymane zostanie wejście z korytarza 2/145. W szatni brak węzła sanitarnego.

4. z pomieszczenia (śluzy) 2/31 zostanie wydzielony magazyn na potrzeby bloku operacyjnego

- Bud L, parter

Pomieszczenia nr 1.02a, 1.02b, 1.02c, 1.02d przeznaczone na gabinety poradni i gabinet zabiegowy zostaną odmalowane, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli takie będzie wymagane) jest w gestii Zamawiającego. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego uzupełni wnioskowaną przez instytucję kontrolującą dokumentację.

Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - Wykonawca w terminie 14 dni przedstawi koncepcję funkcjonalno-użytkową uwzględniającą wszystkie obszary do akceptacji przez Zamawiającego.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia wynikające z przepisów prawa oraz inwentaryzację obszaru niezbędnego do realizacji zadania oraz wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2018, poz.992) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

  - podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

  - zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 60 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

II.  Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadać niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

III. Zamawiający wymaga:

Podstawowe przepisy zastosowane w ZADANIU:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku , poz. 1202 + późn. zm)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz 739 z dnia 2012.06.29);

- Ustawa z dnia 27.03.2003  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 + późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 roku, poz. 799 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U z 2018 roku, poz. 992 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 + późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r, poz. 1935 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz. 719 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz. U.z 2009 roku Nr 124, poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r Nr 169 poz. 1650 + późn. zm.)

- Oraz wszystkie inne Rozporządzenia wynikające z zakresu prac.

- Wymagania

  - Przedmiary i kosztorysy

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie materiałów i urządzeń. W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

  - Spełnienie wymagań art. 5, ust. 1 prawa budowlanego

Projekt remontu i przebudowy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

- Bezpieczeństwa konstrukcji,

- Bezpieczeństwa pożarowego,

- Bezpieczeństwa użytkowania,

- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- Ochrony przed hałasem i drganiami,

- Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród,

- Warunków użytkowych w zakresie oświetlenia i łączności,

- Zaopatrzenia w wodę, ogrzewanie, wentylację, usuwanie ścieków i odpadów.

Koncepcja oraz dokumentacja projektowa powinna w sposób funkcjonalny zapewnić realizację minimalnych wymagań Zamawiającego wymienionych w PFU. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia remontu i uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień wynikających z przepisów prawa.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni powinny bezwzględnie posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

2.3. Harmonogram,  terminy realizacji:

- Wykonanie koncepcji - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

- Wykonanie dokumentacji projektowej –do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

- Uzyskanie pozwolenia na budowę – w ciągu 120 dni licząc od daty podpisania umowy (jeśli konieczne);

- Wykonanie projektu wykonawczego wraz z propozycją szczegółowego haromonogramu rzeczowo finansowego prac budowlanych uzgodnionego z Inwestorem i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami - w ciągu  120 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Przekazanie placu budowy 14 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji pozwolenie na budowę

- Realizacja prac budowlanych do 28.10.2019 r.

IV. Postanowienia końcowe:

- ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

- oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)

- Zamawiający wymaga, aby do dokumentacji załączono zestawienie (odrębne na każdy obszar) zawierające poniższe dane:

| LP | ZAKRES | POWIERZCHNIA W M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia użytkowa przed rozpoczęciem inwestycji |  |
| 2 | Powierzchnia użytkowa po zakończeniu inwestycji |  |
| LP | ZAKRES | PLANOWANY OKRES REALIZACJI W MIESIĄCACH |
| 1 | Okres inwestycji |  |
| LP | ZAKRES | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| 1 | Wartość kosztorysowa inwestycji |  |
| 2 | Szacunkowa wartość inwestycji w podziale na grupy kosztów: a) Pozyskanie działki budowlanej b) Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci c) Budowa obiektów podstawowych d) Instalacje e) Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych f) Wyposażenie g) Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch |  |