Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Centrum Chorób Cywilizacyjnych

Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

- Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace dotyczące pomieszczeń lub zespołów pomieszczeń polegające na dostosowaniu ich do potrzeb Centrum Chorób Cywilizacyjnych. Przebudowa poniżej wymienionych pomieszczeń zlokalizowanych z budynku B i FB na 1 piętrze oraz w budynku Fa na 5 piętrze.

Wymagania dodatkowe:

Wydzielone pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać określone funkcje i być w pełni wykończone, zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną i załączonym rysunkiem. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe, jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga montażu okładzin ściennych wraz z kątownikami, malowaniem pomieszczeń oraz montażem umywalek i fartuchów ochronnych w przebudowywanych pomieszczeniach za wyjątkiem pkt 2, 4 i 5 szczegółowego zakresu prac w obszarach centrum chorób cywilizacyjnych. Wykończenie powinno być spójne z dotychczas stosowanym w Szpitalu.

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie do 7 dni po protokolarnym przekazaniu terenu prac.

  - Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram prac uwzględniając to, iż prace wykonywane będą na czynnym obiekcie oraz zgodnie z założoną przez Zamawiającego kolejnością.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

  - podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

  - zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 60 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

II.  Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

III. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia, w tym  montażu szyb i regulacji okien.

- wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni powinny bezwzględnie posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

IV. Postanowienia końcowe:

- ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

- oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W OBSZARACH CENTRUM CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

- budynek B, piętro 1 (Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii) wydzielenie z pokoju dziennego punktu pielęgniarskiego, przygotowawczego - rys 1. Pkt 1

Realizacja zadania w drugim etapie prac

Czynności:

- montaż ścianki GK z wyciszeniem

- dostosowanie obecnych drzwi dla zachowania dwóch niezależnych wejść do pomieszczeń

- demontaż starej stolarki

- montaż umywalki i zlewu

- prace wykończeniowe, malowanie, fartuch z płytek, listwy ochronne na ścianach

-  dostosowanie wentylacji

- dostosowanie instalacji elektrycznych, LAN – 2 stanowiska komputerowe, czujki p.poż

- żaluzje pionowe

- Montaż drzwi w zabudowie aluminiowej oddzielających Oddział Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej od Oddziału Reumatologii z kontrolą dostępu. Szyby w drzwiach zmatowione.

rys 1. Pkt 2

Realizacja zadania w trzecim etapie prac

- Dostosowanie pomieszczeń po laboratorium naukowym na potrzeby gabinetu zabiegowego i magazynu.

rys 1. Pkt 3

Realizacja zadania w drugim etapie prac

- prace wykończeniowe: malowanie, fartuch z płytek przy zlewie

- dostosowanie wentylacji

- instalacje elektryczne, LAN, sanitarne

- Rozdział systemu przyzywowego zgodnie z nowym podziałek oddziałów. Wydzielenie i doprowadzenie sygnału z systemu przyzywowego sal 2.43, 2.41, 2.38, 2.36, 2.74, 2.80, 2.81, 2.82 do punktu pielęgniarskiego wydzielonego z pokoju 2.90 wraz z nowym terminalem.

rys 1. Pkt 4

Realizacja zadania w trzecim etapie prac

- budynek FB, piętro 1 zabudowa korytarza vis a vis wind metalowych dla utworzenia dwóch pomieszczeń po dwa stanowiska pracy.

rys 2. Pkt 1

Realizacja zadania w pierwszym etapie prac

- ścianka GK

- ścianka aluminiowa przeszklona, zmatowiona, drzwi aluminiowe przeszklone, zmatowione

- instalacje elektryczne, LAN, czujki ppoż

- dostosowanie wentylacji

- montaż żaluzji pionowych

- budynek FA, piętro 5 przebudowa pomieszczeń 6.31 i 6.31a oraz dostosowanie pomieszczenia 6.33.

rys 3. Pkt 1 i 2

Realizacja zadania w pierwszym etapie prac.

- Dostosowanie pomieszczeń (obecnie toalety) dla potrzeb pomieszczenia przechowywania lodówek z montażem klimatyzacji w pomieszczeniu.

- przeniesienie drzwi

- klimatyzacja

- dostosowanie instalacji elektrycznej, LAN

- malowanie pomieszczeń

- Dostosowanie pomieszczeń na dyżurki lekarskie Klinika Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej (po pokoju socjalnym i połączenie dyżurek lekarskich) i przeniesienie przyłączy komputerowych (12 stanowisk). Montaż żaluzji pionowych. Uzupełnienie bądź wymiana wykładziny podłogowej. Zamurowanie otworów drzwiowych.

rys 2. Pkt 2

Realizacja zadania w pierwszym etapie prac

- Pomieszczenie 2.25 (1 piętro bud B) dostosowanie do potrzeb 6 stanowiskowej sali obserwacyjnej z klimatyzacją, systemem przyzywowym, 6 panelami nadłóżkowymi z gazami medycznymi, umywalką, wymiana wejściowych drzwi na automatycznie otwierane drzwi (rozsuwane). Montaż żaluzji pionowych.

rys 1. Pkt 5

Realizacja zadania w pierwszym etapie prac.