Rozdział VII - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 – Mikrotom

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny z mechanicznym prowadzeniem na rolkach krzyżowych nie wymagających konserwacji, stabilna i precyzyjna konstrukcja | TAK |  |
|  | Możliwość cięcia precyzyjnego w zakresie od 0,5 (m do 100 (m nastawiana odpowiednio: od 0,5 (m do 10 (m w krokach co 0,5 (m, od 10 (m do 20 (m w krokach co 1 (m, od 20 (m do 50 (m w krokach co 5 (m. od 50 (m do 100 (m w krokach co 10 (m. | TAK |  |
|  | Możliwość trymowania w zakresie od 1 (m do 500 (m w krokach: - od 0 (m do 10 (m w krokach co 1 (m, - od 10 (m do 20 (m w krokach co 2 (m, - od 20 (m do 50 (m w krokach co 5 (m, - od 50 (m do 100 (m w krokach co 10 (m, - od 100 (m do 500 (m w krokach co 50 (m | TAK |  |
|  | Koło obrotowe wyposażone w uchwyt napędowy z możliwością zablokowania koła w dowolnej pozycji | TAK |  |
|  | Możliwość łatwego wyboru grubości cięcia i trymowania oraz podgląd tych wartości na wyświetlaczu cyfrowym LCD – sterowanie elektroniczne | TAK |  |
|  | Elektromechaniczny układ podprowadzania preparatu | TAK |  |
|  | Funkcja zapamiętywania położenia preparatu | TAK |  |
|  | Aluminiowa anodyzowana obudowa łatwa w czyszczeniu | TAK |  |
|  | Samozaciskowy chwyt do kasetek uniwersalnych oraz uchwyt do żyletek mikrotomowych niskoprofilowych z osłoną ostrza | TAK |  |
|  | Możliwość orientacji preparatu w osiach „x”, „y” o kąt 8°, w osi „z” o kąt 360° | TAK |  |
|  | Retrakcja w zakresie 0-100 (m w krokach co 5 (m sterowana elektronicznie z możliwością wyłączenia | TAK |  |
|  | Prędkość podprowadzania preparatu – 1,7 mm/s | TAK |  |
|  | Licznik sekcji | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu ustawionych wszystkich parametrów pracy na wyświetlaczu LCD | TAK |  |
|  | Tacka na ścinki parafinowe wykonana z anodyzowanego aluminium bez powłok malarskich | TAK |  |
|  | Programowanie mikrotomu (wszystkie funkcje) za pomocą dotykowego ekranu LCD | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50-60Hz | TAK |  |
|  | Ruch głowicy mikrotomu poziomy minimum 30mm | TAK, podać |  |
|  | Ruch głowicy mikrotomu pionowy minimum 70mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary: szerokość 450 mm x głębokość 530 mm x wysokość 275 mm | TAK, podać |  |
|  | Waga maksymalna: 38 kg | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Mikroskop badawczy

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop laboratoryjny | TAK |  |
|  | Rewolwer 5-pozycyjny - wbudowany oświetlacz LED - uchwyt stolika i kondensora z obustronną regulacją wysokości położenia - śruba mikro/makro z blokadą wysokości położenia stolika - możliwość zasilania solarnego lub poprzez ładowarkę 12V - możliwość rozbudowy o kontrast fazowy, polaryzację i fluorescencję | TAK |  |
|  | Stolik mechaniczny z utwardzaną powierzchnią ceramiczną. Zakres pracy min. 76x25mm, podziałka. | TAK |  |
|  | Obiektyw N Plan 5x/0,12 - odległość robocza: 14,0mm - dedykowany do użytku z preparatami z i bez szkiełka nakrywkowego - współpracuje z pryzmatami DIC (B1,B2) | TAK |  |
|  | Obiektyw N Plan 10x/0,25 - odległość robocza 17,7mm - współpracuje z preparatami z i bez szkiełka nakrywkowego | TAK |  |
|  | Obiektyw N Plan 20x/0,40 - odległość robocza 0,39mm - współpracuje z preparatami ze szkiełkiem nakrywkowym 0,17mm | TAK |  |
|  | Obiektyw N Plan 40x/0,65 - odległość robocza 0,36mm - współpracuje z preparatami ze szkiełkiem nakrywkowym 0,17mm | TAK |  |
|  | Tubus ergonomiczny HC 15° | TAK |  |
|  | Okular 10x/22, regulowany | TAK |  |
|  | Pokrowiec | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 4 – Diamentowa piła taśmowa do cięcia kości

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piła do cięcia tkanek świeżych jak i utrwalonych, materiałów kostnych, implantów oraz innych elementów o wysokiej twardości | TAK |  |
|  | Piła wyposażona w diamentową taśmę tnącą o parametrach: Grubość max. 0,2 mm, zagęszczenie diamentów w/g średnicy Sautera minimum D91 | TAK, podać |  |
|  | Stolik do cięcia materiału tkankowego | TAK |  |
|  | Piła wyposażona w zestawy rolek odpowiednich do zachowanie żądanego napięcia roboczego taśmy tnącej o grubości 0,2 mm | TAK |  |
|  | Chłodzenie wodą pracujących podzespołów piły | TAK |  |
|  | Bezpieczna praca piły podczas cięcia, gwarantująca brak bezpośredniego ryzyka obrażeń nawet jeśli zespół tnący jest dotykany nieumyślnie | TAK |  |
|  | Cięcie czyste i ciche | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia +/- 10% (szerokość/głębokość/wysokość): 1000 x 800 x 850 mm | TAK, podać |  |
|  | Waga maksymalna: 50 kg | TAK, podać |  |
|  | Pokrowiec ochronny elastyczny | TAK |  |
|  | Regulowana prędkość cięcia: 10-560 m/min | TAK, podać |  |
|  | Wysokość obszaru cięcia+/- 10%: 100mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość obszaru cięcia +/- 10%: 70mm | TAK, podać |  |
|  | Koszyk na odcięte próbki | TAK |  |
|  | Osełka | TAK |  |
|  | Standard bezpieczeństwa EN 13849-1 lub tożsamy | TAK |  |
|  | Osłona przed pochlapaniem operatora | TAK |  |
|  | Laserowy wskaźnik linii cięcia | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika wody urządzenia – minimum 4,0 L a maksimum 5,2 L | TAK, podać |  |
|  | Napięcie zasilania 220-240V, 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażenie piły: - zestaw uchwytów uniwersalnych: - uchwyt szczękowy okrągły – 1 szt. - uchwyt szybkomocujący – 1 szt. - stalowy stolik pomocniczy – 1 szt. - zestaw do cięcia próbek zatopionych w żywicy: - płytka próżniowa 76x25 mm – 1 szt. - pompa próżniowa – 1 szt. - pułapka powietrzna – 1 szt. |  |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 5 – Wirówka cytologiczna

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka dedykowana m.in. do badań cytologicznych | TAK |  |
|  | Zakres RPM min.: 90 ÷ 6 000, krok 1 RPM | TAK, podać |  |
|  | RCF max. 4830xg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie : 230V 50/60Hz | TAK |  |
|  | Możliwość nastawienia czasu wirowania w przedziale od 1s do 99h59 min59s | TAK, podać |  |
|  | Dźwiękowe powiadomienie o zakończonym programie | TAK |  |
|  | Wirnik horyzontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami | TAK |  |
|  | Programy użytkownika min. 20 | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) | TAK |  |
|  | Tryb pracy ciągłej HOLD | TAK |  |
|  | Praca w trybie SHORT | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów podczas wirowania | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK |  |
|  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Czujnik niewyważenia | TAK |  |
|  | Blokada pokrywy podczas wirowania | TAK |  |
|  | Blokada startu przy otwartej pokrywie | TAK |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  |
|  | Wymiary (+/- 20mm): 300 x 365 x 455mm [HxWxD], 570mm wys. z otwartą pokrywą; | TAK, podać |  |
|  | Waga 20 kg (+/- 3kg) | TAK, podać |  |
|  | W zestawie komplet wkładek cytologicznych do wykonania minimum 200 preparatów. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 6 – Destylatorka do wody

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System oczyszczania wody produkujący wodę stopnia analitycznego - Typ II. | TAK |  |
|  | Realizowane główne etapy oczyszczania wody: oczyszczanie wstępne (prefiltracja, węgiel aktywny, polifosforany) odwrócona osmoza (oczyszczenie jonowe 95%-99%, oczyszczenie ze zw. organicznych 99%) elektrodejonizacja lampa UV emitująca promieniowanie o dł. fali 254nm | TAK |  |
|  | Charakterystyka systemu: monitoring i sterowanie funkcjami systemu, monitoring parametrów wody na każdym etapie oczyszczania w systemie (przewodność/oporność , temperatura) automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych systemu i wykonania czynności konserwujących wkład oczyszczający wyposażony w czytnik RFID zabezpieczający przed nieprawidłowym zainstalowaniem stały wydatek produktu niezależnie od temperatury wody zasilającej brak konieczności stosowania zmiękczaczy zbiornik na wodę 60 litrów możliwość montażu na ścianie | TAK |  |
|  | Wymagany charakterystyka wody po destylacji : oporność > 5 MΩ*cm (zwykle 10-15 MΩ*cm) przewodność < 0,1 uS/cm ( zwykle 0,067-0,10 uS/cm) poziom TOC < 30 ppb poziom bakterii < 10 cfu/ml wydajność - 10 L/h | TAK, podać |  |
|  | wymiary (w x sz x gł.) 450-470 x 260-280 x 330-350 mm | TAK, podać |  |
|  | ciężar eksploatacyjny: maksymalnie 15kg | TAK, podać |  |
|  | zasilanie - 230 V/60 Hz | TAK |  |
|  | wymagania wody zasilającej - woda wodociągowa - przewodność < 2000 uS/cm - temperatura – 2-35°C - ciśnienie min. 0,5 Bar, max. 6,0 Bar | TAK, podać |  |
|  | Zbiornik | TAK |  |
|  | Pojemność: 60 l | TAK, podać |  |
|  | Zbiornik wykonany z polietylenu (PE) | TAK |  |
|  | Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu urządzenia oczyszczającego wodę (pomiar poziomu wody ciągły, zakres 1-99%) | TAK |  |
|  | Automatyczne napełnianie zbiornika (czujnik poziomu wody w zbiorniku) | TAK |  |
|  | Zbiornik wyposażony w manualny zawór do dozowania wody | TAK, podać |  |
|  | Zbiornik wyposażony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelew zabezpieczający przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody | TAK, podać |  |
|  | Możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika | TAK |  |
|  | Gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika | TAK |  |
|  | Pakiet startowy: Tabletki sanityzacyjne – min.45 sztuk Zestaw prefiltra (obudowa, klucz, uchwyt, filtr)– 1 szt. Filtr (do zestawu prefiltra) – 4 szt. Zestaw Filtr zbiornika i filtr do systemu oczyszczania wody – 1 szt. Filtr do systemu oczyszczania wody – 4 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 7 – Cieplarka

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator/cieplarka laboratoryjna bez płaszcza wodnego | TAK |  |
|  | Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 7 °C do 100°C | TAK |  |
|  | Konwekcja wymuszona | TAK |  |
|  | Kontroler z wyświetlaczem LCD | TAK |  |
|  | Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza | TAK |  |
|  | Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG) | TAK |  |
|  | 2 chromowane półki druciane | TAK |  |
|  | Możliwość piętrowego ustawiania | TAK |  |
|  | Zintegrowane niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN 12880) z alarmem optycznym | TAK |  |
|  | Port USB do rejestrowania danych | TAK |  |
|  | Fluktuacja temperatury przy 37 °C max. 0,1st.C | TAK |  |
|  | Pojedyncze drzwi zewnętrzne | TAK |  |
|  | Napięcie znamionowe 230V | TAK |  |
|  | Pojemność w zakresie: 55-60L | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne (+/- 10mm) : głębokość 340mm, wysokość 450mm, szerokość 410mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (+/- 10mm) : głębokość 560mm, wysokość 620mm, szerokość 555mm | TAK, podać |  |
|  | Masa max. 40kg | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)