Opis założeń technicznych

| I Wdrożenie systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznych. |
| --- |
|  | Wymagania minimalne | TAK |  |
| 1 | System umożliwiający diagnostyczną interpretacje obrazów, tworzenie elektronicznej dokumentacji badań w formie tekstowej i graficznej oraz tworzenie raportów medycznych dotyczących diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją zatwierdzania, przesyłania, wyświetlania, obliczana i przechowywania oraz przetwarzania obrazów i danych medycznych a także dokonywania pomiarów obrazów i dodawania do nich komentarzy. | TAK |  |
| a | Instalacja i wdrożenie na dostarczanych i wskazanych przez zamawiającego komputerowych stacjach roboczych oprogramowania (nieograniczona liczba stanowisk) | TAK |  |
| b | Płynne licencje umożliwiające jednoczesną pracę na min. 10 stacjach roboczych dostarczonych lub utworzonych na zestawach komputerowych zamawiającego | TAK |  |
| c | Możliwość jednoczesnego podłączenia min 10 aparatów echokardiograficznych w tym aparatów obecnie posiadanych lub użytkowanych w Centrum Chorób Serca. | TAK |  |
| d | Modernizację posiadanych i użytkowanych aparatów echokardiograficznych o oprogramowanie umożliwiające prawidłową i pełną współpracę z oferowanym systemem | TAK |  |
| e | Możliwość jednoczesnej pracy na min. 5 stanowiskach umożliwiającej pełną analizę echokardiograficzną w zakresie min.: 2D Auto EF, Tissue Tracking, 4D, 4D Auto AVQ, 4D Auto MVQ, 4D Auto LVQ, 4D Auto RVQ, 4D strain, 4D LV mass, Myocardial work, HD live, Quantitative Analysis Package, Advanced QScan Imaging, AFI – Automated Function Imaging, Stress Package, AFI Stress, IMT – Intima Media Thickness, 2D Strain lub tożsame. | TAK |  |
| f | Funkcja zapisu badań w postaci surowych danych na nośniki zewnętrzne | TAK |  |
| g | Możliwość skopiowania opisu badania i wklejenia do dowolnego pliku tekstowego z zachowaniem poprawności kodowania czcionek lub możliwość eksportu wyniku badania bezpośrednio do pliku tekstowego. | TAK |  |
| 2 | Integracja z Systemem HIS Zamawiającego (KS-MEDIS) firmy KAMSOFT S.A. w zakresie min.: | TAK |  |
| a. | Pobieranie danych pacjentów i zleceń z systemu KS-MEDIS (PESEL, Imię i Nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, rozpoznania, oddział zlecający, lekarz zlecający, uwagi) do stacji roboczych i aparatów echokardiograficznych z uwzględnieniem przynajmniej 4 podjednostek Pracowni Echokardiograficznej – z możliwością dalszej rozbudowy ilości pracowni | TAK |  |
| b. | Funkcja odczytu listy zgłoszonych do danej podjednostki badań na wszystkich stacjach roboczych i aparatach echokardiograficznych w danej podjednostce Pracowni Echokardiograficznej | TAK |  |
| c. | Możliwość przesuwania zleceń badań pomiędzy podjednostkami Pracowni Echokardiograficznej przez lekarza obsługującego podjednostkę Pracowni Echokardiograficznej tak, aby zlecenie pojawiało się na liście badań oczekujących w innej podjednostce a finalny opis był prawidłowo przesyłany do systemu KS-MEDIS do powiązanego z wynikiem zlecenia | TAK |  |
| e. | Możliwość powiązania w oferowanym systemie do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznych nowego zlecenia z wcześniej wykonanym i wprowadzonym do oferowanego systemu badaniem i wyeksportowania opisu tego badania do systemu KS-MEDIS (dotyczy sytuacji, w której badanie zostało wykonane w trybie pilnym przed utworzeniem w systemie KS-MEDIS zlecenia na takie badanie) | TAK |  |
| f. | Eksport danych opisowych do Systemu KS-MEDIS | TAK |  |
| g. | Propozycja zapisu: - Wygląd raportu z badania echokardiograficznego w KS-MEDIS tożsamy z układem graficznym i merytorycznym raportów generowanych w oferowanym systemie. - Możliwość wydrukowania raportu z badania echokardiograficznego z systemu KS-MEDIS tożsamego z układem graficznym i merytorycznym raportu w oferowanym systemie. - Raport z badania echokardiograficznego w kartach informacyjnych drukowanych z systemu KS-MEDIS tożsamy z układem graficznym i merytorycznym raportu w oferowanym systemie. Przez „raport z badania” należy rozumieć pełny opis badania z pomiarami (nazwa pomiaru, wartość pomiaru, jednostka pomiaru), wnioskami i uwagami. | TAK |  |
| h. | Możliwość instalacji oprogramowania szpitalnego firmy Kamsoft na stacjach roboczych dostarczonych do obsługi oferowanego systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznych | TAK |  |
| 3. | Moduł statystyczny umożliwiający wyszukiwanie pacjentów i badań według zadanych kryteriów obejmujących między innymi wszystkie zebrane w trakcie badania i analizy pomiary oraz predefiniowane opisy w opisie badania oraz eksport danych do arkusza kalkulacyjnego | TAK |  |
| 4. | Funkcja importu badań do oferowanego systemu ze źródeł innych niż podłączone do systemu echokardiografy. | TAK |  |
| 5. | Gwarancja na oferowany system do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznych minimum 60 miesięcy | TAK |  |
| a. | W okresie gwarancji zapewnienie w ramach dostawy: - korekty lub dostosowania formularzy (raporty skrócone, listę użytkowników, listy rozwijane itd.) - zdalnego wsparcia serwisu producenta oferowanego systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznych. - zdalnej naprawy oprogramowania w przypadku awarii, - aktualizacji dostarczonego oprogramowania system do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznych | TAK |  |
| 6. | Upgrade oprogramowania szpitalnego ECHOPAC do wersji umożliwiającej poprawne – dwukierunkowe przesyłanie pełnych badań (obrazów, filmów i pomiarów) w taki sposób aby ich powtórna analiza była możliwa zarówno na oprogramowaniu ECHOPAC, jak i na oferowanym oprogramowaniu. | TAK |  |
| II | Sprzęt komputerowy – 10kpl. | TAK |  |
|  | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta. Oferowany komputer musi być zgodny przynajmniej z systemami Windows 10 Professional 64bit Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL, w tym min.: a) system operacyjny na którym można zainstalować i uruchomić, bez udziału wirtualizacji, emulatorów, innego oprogramowania trzeciego, lub innych dodatkowych mechanizmów, użytkowane w środowisku Zamawiającego programy pakietu Microsoft Office w wersji min. 2007 do najnowszej, aktualnie dostępnej, oprogramowanie dziedzinowe wspomagające działalność szpitala, specjalistyczne oprogramowanie medyczne, inne aplikacje wymagające środowiska Windows zarówno w wersji 32 jak 64 bitowej, b) system operacyjny instalowany na sprzęcie fizycznym, zgodnym ze specyfikacją zamawianych komputerów, c) system operacyjny mogący pracować w roli klienta MS Active Directory, d) system operacyjny licencjonowany bezterminowo, o nieograniczonym czasie użytkowania, e) system operacyjny którego licencja daje prawo do używania przynajmniej jednej wcześniejszej wersji produktu, f) system operacyjny w pełnej polskiej wersji językowej interfejsu użytkownika wraz z pełnym polskim systemem pomocy, g) system operacyjny w architekturze 64 bitowej, h) dostęp do darmowych automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego. | TAK |  |
| 1 | Certyfikaty i standardy | TAK |  |
|  | Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. | TAK |  |
| 2 | Wymagania minimalne | TAK |  |
| a. | Procesor obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne, umożliwiający osiągnięcie przez komputer w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście "PassMark Performance Test" wynik co najmniej 10000 punktów "PassMark CPU Mark". należy dołączyć wydruk ze strony "http://www.cpubenchmark.net" potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ | TAK |  |
| b. | Pamięć RAM min 8GB | TAK |  |
| c. | Dyskretna karta graficzna Minimum 4GB GDDR5 | TAK |  |
| d. | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 | TAK |  |
| e. | Dysk twardy SSD Min. 500GB | TAK |  |
| 3 | Wymagania dodatkowe | TAK |  |
| a. | Pełnowymiarowa klawiatura USB w układzie polskim programisty, długość przewodu 1,8m. Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll), długość przewodu 1,8m. Należy dostarczyć kabel sieciowy min. kat. 6, zakończony wtykami RJ45 o długości min. 2m Należy dostarczyć kabel zasilający. | TAK |  |
| 4 | Gwarancja i wsparcie techniczne | TAK |  |
| a. | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu u Kupującego. Wymagany min. czas reakcji serwisu – najpóźniej w następnym dniu roboczym. Wymieniane dyski twarde zostają u Kupującego. | TAK |  |
| 5 | Monitor (2 szt. na każdą dostarczaną stację roboczą) Minimum 22”, Rozdzielczość1920 x 1080, Możliwość podłączenia kabla HDMI lub DisplayPort Gwarancja i wsparcie techniczne: Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu u Kupującego. Wymagany min. czas reakcji serwisu – najpóźniej w następnym dniu roboczym. Wraz z monitorem należy dostarczyć kabel zasilający (min. 1,8m) oraz kabel sygnałowy (min. 1,8m) umożliwiający połączenie monitora z oferowaną jednostką centralną bez interfejsów pośredniczących. | TAK |  |
| 6 | Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne | TAK |  |
| a. | Drukarka laserowa monochromatyczna – 8 sztuk Prędkość druku min. 30 str./min Obsługiwany format papieru od A6 do A4 Toner zintegrowany z bębnem światłoczułym Automatyczny moduł druku dwustronnego Min. 2 podajniki papieru, w tym min. 1 podajnik w formie szuflady na min. 250 arkuszy, 1 podajnik ręczny na min. 50 Drukowanie recept: rozmiar recepty 90-110 mm na 200-215 mm Gramatura papieru min. w zakresie 60-160 g/m2 Rozdzielczość druku 600x600 dpi Obciążenie miesięczne min. 50000 stron Pamięć operacyjna min. 512MB Wbudowany interfejs Ethernet RJ45, USB, WiFi Monitorowanie i zarządzanie urządzeniem poprzez SNMP, WEB Należy dołączyć kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 o długości min. 3m, oraz kabel USB min. 1,8m Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej na zasadzie: odbiór urządzenia od klienta i dostawę do klienta naprawionego urządzenia lub naprawa w miejscu instalacji. W cenę urządzenia powinny być wliczone ewentualne przeglądy wymagane przez producenta urządzenia. | TAK |  |
| b. | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne – 2 sztuki Funkcje drukowania, skanowania i kopiowania Prędkość druku min. 30 str./min Obsługiwany format papieru od A6 do A4 Toner zintegrowany z bębnem światłoczułym Automatyczny moduł druku dwustronnego Min. 2 podajniki papieru, w tym min. 1 podajnik w formie szuflady na min. 250 arkuszy, 1 podajnik ręczny na min. 50 Gramatura papieru min. w zakresie 60-160 g/m2 Drukowanie recept: rozmiar recepty 90-110 mm na 200-215 mm Rozdzielczość druku 600x600 dpi Obciążenie miesięczne min. 50000 stron Pamięć operacyjna min. 1024MB Wbudowany interfejs Ethernet RJ45, USB, WiFi Monitorowanie i zarządzanie urządzeniem poprzez SNMP, WEB Skaner kolorowy, dwustronny Rozdzielczość skanowania 600x600 dpi Podajnik skanera: Automatyczny podajnik oryginałów na min. 50 arkuszy A4 Skanowanie w kolorze do formatów min. TIFF, JPEG, PDF Należy dołączyć kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 o długości min. 3m, oraz kabel USB min. 1,8m Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej na zasadzie: odbiór urządzenia od klienta i dostawę do klienta naprawionego urządzenia lub naprawa w miejscu instalacji. W cenę urządzenia powinny być wliczone ewentualne przeglądy wymagane przez producenta urządzenia. | TAK |  |
| 7 | Office 2019 Standard MOLP EDU – 10 licencji | TAK |  |
| III | Macierz – parametry minimalne |  |  |
| 1 | Wymagania minimalne | TAK |  |
| a. | Obudowa | TAK |  |
|  | Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19" nie będącej przedmiotem zamówienia. Rozmiar jednostek sterujących macierzą jak i półek rozszerzeń, nie może przekraczać 2U. Dodawanie kolejnych półek lub dysków musi odbywać się bezprzerwowo |  |  |
| b. | Kontroler | TAK |  |
|  | Wymagane dwa moduły sterujące macierzą pracujące w trybie active-active. W przypadku wystąpienia awarii sprawny moduł musi automatycznie przejąć obsługę wszystkich zasobów prezentowanych przez macierz. |  |  |
| c | Podłączenie hostów | TAK |  |
|  | Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum: 4x 8Gb Fibre Channel, porty muszą mieć możliwość pełnienia funkcji FC/iSCSI , w zależności od zastosowanych wkładek. Minimum jeden dedykowany port zarządzający na każdą jednostkę sterującą |  |  |
| d. | Cache | TAK |  |
|  | Każdy z modułów sterujących musi być wyposażony w min 8GB pamięci cache zabezpieczonej mechanizmem mirroringu. Pamięć podręczna musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania za pomocą technologii nie wymagającej baterii |  |  |
| e. | Dyski | TAK |  |
|  | Macierz musi obsługiwać dyski twarde typu NL-SAS, SAS i SSD oraz umożliwiać instalację różnych typów dysków w ramach jednej półki dyskowej. Macierz musi być wyposażona w minimum 3 dyski 8TB SAS 7.2k hot-plug Macierz musi umożliwiać obsługę minimum 48 dyskow LFF lub 96 dysków SFF |  |  |
| f. | Funkcjonalność | TAK |  |
|  | Macierz musi obsługiwać typy protekcji RAID 0,1,5,6,10 Macierz musi umożliwiać zwiększanie online pojemności poszczególnych wolumenów logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. „thin provisioning”). Wymagana możliwość wykonania minimum 64 kopii migawkowych wolumenów z możliwością rozszerzenia tej funkcjonalności do minimum 512 kopii. Macierz musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej zapisanych na niej danych poprzez sieć IP. Licencja na tę funkcjonalność nie jest przedmiotem zamówienia. Wymagana możliwość rozszerzenia pojemności cache kontrolerów za pomocą dedykowanych dysków flash macierzy na potrzeby wspomagania wydajności operacji odczytów z systemu dyskowego. Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego przenoszenia danych na dyski większej wydajności w zależności od częstości dostępu do danych (tzw. „tiering”). Preferowane rozwiązanie dokonujące wspomnianego przenoszenia danych w odstępach kilku-sekundowych. Opcjonalnie macierz powinna mieć możliwość automatycznego przenoszenia danych na dyski flash. Licencja na tę funkcjonalność nie jest przedmiotem zamówienia. Wymagana możliwość definiowania globalnych dysków hot-spare. Wymagana funkcjonalność odbudowy grupy raid poprzez odbudowę tylko obszarów stripe które uległy uszkodzeniu. |  |  |
| g. | Wydajność | TAK |  |
|  | Obsługa minimum 512 logicznych wolumenów Obsługa minimum 32 grup dyskowych Możliwość obsługi minimum 256 hostów. Możliwość migracji minimum 32 wolumenów danych w procesie migracji asynchronicznej |  |  |
| h. | Zarzadzanie macierzą | TAK |  |
|  | Dostępne dwa porty 1Gbe Base-T – po jednym na kontroler. Zarzadzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu użytkownika dostępnego poprzez protokół https, oraz za pomocą linii komend cli osiągalnej poprzez protokół ssh GUI powinno umożliwiać ustawienie nazwy systemu, konfiguracje serwera NTP, dodawanie kolejnych zasobów dyskowych, zmianę hasła administratora, tworzenie raid group oraz wolumenów danych, listowanie wolumenów podpiętych do danego hosta Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o awariach poprzez protokół smtp oraz snmp. Wymagana możliwość definiowania poziomu wysyłanych komunikatów np. error, warning, critical error itp. Wymagana możliwość sprawdzenia aktualnego stanu oraz parametrów wydajnościowych macierzy takich jak utylizacja cpu oraz interfejsów połączeniowych, status model oraz parametry każdego dysku macierzy, transfer odczyt/zapis danych do wolumenów w postaci io oraz MBs. Macierz musi posiadać możliwość prezentacji historycznych danych wydajnościowych takich jak ilość operacji wejścia/wyjścia, transfer danych, średni czas dostępu do danych, głębokość kolejki i inne. |  |  |
| i. | Inne | TAK |  |
|  | Wymagana jest redundancja wszystkich elementów urządzeń tj. kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów i ścieżek do dysków. Wymiana tych elementów musi się odbywać bez konieczności wyłączania urządzeń. Obsługa systemów operacyjnych hosta: Microsoft Windows Server ; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 and 7; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11, and 12 i 15; VMware vSphere 6.0, 6.5 i 6.7. |  |  |
| j. | Gwarancja | TAK |  |
|  | Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta, serwis w miejscu instalacji sprzętu świadczony przez producenta macierzy lub autoryzowanego partnera serwisowego. Tryb świadczonej usługi serwisowej: 9x5xNBD. |  |  |
| IV | Serwer szt.1 - parametry minimalne |  |  |
| a. | Obudowa | TAK |  |
|  | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, |  |  |
| b. | Procesor | TAK |  |
|  | Architektura x86, Minimalna ilość rdzeni dla procesora – 9. Zegar procesora minimum 2,2GHz. Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien przekraczać 890 punktów baseline w SPEC w teście CINT2006 Rates, opublikowanych przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. Obsługa minimum dwóch procesorów. |  |  |
| c. | Liczba procesorów | TAK |  |
|  | Min.1 |  |  |
| d. | Płyta główna | TAK |  |
|  | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon) |  |  |
| e. | Pamięć operacyjna | TAK |  |
|  | Zainstalowane 32GB pamięci RAM Minimum 24 sloty na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM oraz LRDIMM. Pamięć o częstotliwości 2666MHz |  |  |
| f. | Zabezpieczenie pamięci | TAK |  |
|  | ECC, and Chipkill. |  |  |
| g. | Procesor Graficzny | TAK |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. Port VGA. |  |  |
| h. | Dyski | TAK |  |
|  | Zainstalowane dyski: 2 x 300Gb 10k SAS |  |  |
| i. | Rozbudowa dysków | TAK |  |
|  | Serwer musi posiadać min. 6 wolnych zatok na dyski Hot-Swap 2,5”, umożliwiających instalację dysków SATA/SAS – bez wymiany/dokładania jakichkolwiek elementów serwera. Możliwość instalacji dysków SED. Możliwość rozbudowy do 10 dysków 2,5”. Możliwość zastosowania w serwerze backplane’u umożliwiającego instalację zarówno dysków SATA/SAS jak i NVMe w tych samych zatokach z tym samym backplane zamiennie. |  |  |
| j. | Kontroler dyskowy | TAK |  |
|  | Zintegrowany na płycie kontroler SATA Zainstalowany kontroler 12 Gb SAS/SATA z obsługą RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Minimum 1 GB flash-backed cache. |  |  |
| k. | Dodatkowe karty | TAK |  |
|  | Karta FC min 2x 8Gb do komunikacji z macierzą. |  |  |
| l. | Zasilacz | TAK |  |
|  | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 750W z certyfikatem minimum Platinum. |  |  |
| ł. | Interface sieciowy | TAK |  |
|  | Zintegrowane na płycie 4 porty 1Gb base-t. Interfejsy te nie mogą wpływać na ilość dostępnych slotów PCIe wymienionych w punkcie Dodatkowe porty I/O Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej |  |  |
| m. | Dodatkowe sloty I/O | TAK |  |
|  | Dostępne, niezajęte i gotowe do użytku min. 2 port PCIe x8 Możliwość rozbudowy o min. dwa sloty x16. |  |  |
| n. | Dodatkowe porty | TAK |  |
|  | •z przodu obudowy: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x DB-15 video. •z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, , 1x DB-15 |  |  |
| o. | Wentylacja | TAK |  |
|  | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |  |  |
| p. | Zarządzanie | TAK |  |
|  | •Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania •Monitoring statusu i zdrowia systemu •Logowanie zdarzeń •Umożliwiający Update systemowego firmware •Umożliwiający zdalną konfigurację serwera •Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu •Zdalne włączanie/wyłączanie/restart •Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI •Zrzut ekranu w momencie zawieszenia system •Możliwość przejęcia zdalnego ekranu 1920x1200, 60 Hz,16 bpp •Zdalny dostęp do serwera •Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego •Alerty Syslog •Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH •Wyświetlanie danych aktualnych i historycznych dla użycia energii i temperatury serwera •Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora •Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS •Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API Możliwość przełączenia frontowego portu USB w taki sposób, aby ten port służył serwisantowi (był podłączony do karty zarządzającej) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego |  |  |
| r. | Funkcje zabezpieczeń | TAK |  |
|  | Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM. Opcjonalny zamykany panel przedni serwera. |  |  |
| s. | Urządzenia hot swap | TAK |  |
|  | Dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory |  |  |
| t. | Obsługa | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora oraz tzw. Backplane’y dysków twardych do celów serwisowych bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych |  |  |
| u. | Diagnostyka | TAK |  |
|  | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przeglądania awarii, konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera |  |  |
| w. | Wspierane systemy operacyjne | TAK |  |
|  | Microsoft Windows Server 2012 R2 i 2016, Red Hat Enterprise Linux 6 oraz 7, SUSE Linux Enterprise Server 11 oraz 12, VMware vSphere (ESXi) 6.0 oraz 6.5. |  |  |
| z. | Zainstalowany system | TAK |  |
|  | System operacyjny typu serwerowego umożliwiający uruchomienie 2 maszyn wirtualnych w ramach dostarczonej licencji . Licencja może być dostarczona jako dedykowana do oferowanego serwera. System operacyjny musi umożliwiać dołączenie do Active Directory |  |  |
| ź. | Gwarancja | TAK |  |
|  | 36 miesięcy gwarancji producenta. W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie Karty zdalnego zarządzania (tj. procesor, pamięć, VRM, dyski, zasilacze, wentylatory) wymagane jest rozszerzenie poziomu gwarancji do 36 miesięcy 7/24 fix 4h oraz zainstalowania dodatkowego dla każdej lokalizacji systemu monitoringu (na dedykowanym serwerze o parametrach rekomendowanych przez producenta oprogramowania monitorującego) |  |  |