Załącznik nr 1A

Pakiet 1 – Iluminator naczyniowy

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezkontaktowy iluminator naczyniowy (skaner żył) do iluminacji naczyniowej i lokalizowania żył powierzchniowych. | TAK |  |
|  | Certyfikowany wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Urządzenie przenośne i podręczne. Waga maksymalnie 500g | TAK, podać Waga <= 300 g – 5 pkt Waga > 300 g – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie na statywie jezdnym z ruchomym ramieniem, blokowanymi kółkami, oraz uchwytem mocującym z gniazdem zasilania, z etui ochronnym na urządzenie | TAK |  |
|  | Obrazowanie przebiegu naczyń żylnych na skórze z możliwością pomiaru ich głębokości | TAK |  |
|  | Długość fali podczerwonej 850 nm | TAK |  |
|  | Tryby pracy: standardowy, pediatryczny, pomiaru głębokości oraz tryb inwersji tzw. negatywowy | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD, projekcja laserowa na powierzchnię skóry | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości żył | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu – tryb do znajdowania małych żył i żył głębokich | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Jasność obrazu: minimum 3 poziomy regulacji jasności obrazu | TAK, podać 3 poziomy – 0 pkt 4 i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Wyświetlany rozmiar obrazu: minimum 3 rozmiary do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową i wyposażone w kompatybilną ładowarkę statywową | TAK |  |
|  | Czas pracy włączonego urządzenia min. 2,0 h | TAK, podać Czas pracy <= 3,5 h – 0 pkt Czas pracy > 3,5 h – 5 pkt |  |
|  | Czas ładowania baterii | TAK, podać Czas ładowania <= 3h – 5 pkt Waga > 3 h – 0 pkt |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać 24 mies.– 0 pkt >= 36 mies.– 10 pkt |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – Aparat USG

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny aparat usg | TAK |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic 65 kg | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 uchwyty zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min 180 dB | TAK, podać |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3 | TAK, podać |  |
|  | Monitor TFT o przekątnej min 18 cali | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | TAK |  |
|  | Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm. | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | TAK |  |
|  | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu sterowania względem użytkownika | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB. | TAK, podać |  |
|  | Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | TAK, podać |  |
|  | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 3.0 - USB 2.0 - HDMI - LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość skanowania min 1,5 cm - 30 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu przebiegu badania w postaci klipu min 550 sekund | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 805 cm/s | TAK |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s - 490 cm/s | TAK |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | TAK, podać |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę - pęcherz - nerkę - jądra | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | TAK |  |
|  | Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain lub tożsama | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno – biały – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,0 - 5,0 MHz – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 155 | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) od min. 2,0 MHz do min. 5 MHz, wymienić (MHz] | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 2,0 MHz do min. 3,0 MHz, wymienić [MHz] | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od min. 3,3 MHz do min. 4,3 MHz, wymienić [MHz] | TAK, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 62°. | TAK, podać |  |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
|  | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz -1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) od min. 6,0 MHz do min. 12,0 MHz, wymienić [MHz] | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 4,0 MHz do min. 7,5 MHz, wymienić [MHz] | TAK |  |
|  | Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) | TAK |  |
|  | Przyciski na głowicy odpowiedzialny za uruchomienie głowicy, aktywację i mrożenie obrazu | TAK |  |
|  | Dwie przystawki wielorazowe do biopsji prostaty wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy – na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę rektalną dwupłaszczyznową convex-convex o częstotliwości pracy min 5,0 - 10,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | TAK |  |
|  | Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) od min. 5,0 MHz do min. 10,0 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK |  |
|  | Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI), wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Kanał biopsyjny przez środek głowicy z wielorazową nasadka wraz i prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy | TAK |  |
|  | Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę rektalną, transwaginalną do badań urologiczno-ginekologicznych typu convex o częstotliwości pracy min 5,0 - 12,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | TAK |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) od min. 6,0 MHz do min. 12,0 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od min. 7,5 MHz do min. 8,5 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość | TAK |  |
|  | Przycisk na głowicy odpowiedzialny za zamrożenie i aktywację obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania typu End-Fire | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o wielorazową przystawkę biopsyjną o średnicy igieł 1,7 mm i kątem wejścia igły 0° | TAK |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 140°. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną umożliwiającą jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex - liniowa | TAK |  |
|  | Długość czoła płaszczyzny liniowej min 60mm | TAK |  |
|  | Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min 6-12 MHz | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o moduł DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 4 – Waga platformowa

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 300 kg | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru:+/- 100 g | TAK, podać |  |
|  | Antypoślizgowa platforma o wymiarach min. 52 x 52 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga podłogowa z poręczami o wysokości minimum 112 cm, ułatwiającymi pomoc osobom niepełnosprawnym. | TAK |  |
|  | Platforma mobilna, możliwość przewiezienia na kółkach | TAK |  |
|  | Niski profil platformy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe lub sieciowo-bateryjne | TAK, podać |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD, najlepiej umieszczony na statywie | TAK |  |
|  | Funkcja TARA | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 5 – Kabina audiometryczna

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabina ciszy, modułowa, wykonana z segmentów z metalu lakierowanego proszkowo zewnętrzna część segmentów gładka, wewnętrzna perforowana | TAK |  |
|  | Wymiary wewnętrzne kabiny minimum: szerokość/głębokość/wysokość 1220/1015/1995 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne kabiny minimum szerokość/głębokość/wysokość 1420/1220/2315 mm | TAK, podać |  |
|  | Panele ścienne i sufitowe przygotowane do RF oraz do możliwości dalszej rozbudowy | TAK |  |
|  | Dwuszybowe okno akustyczne | TAK |  |
|  | Wymiary okna minimum 750x600 mm (wysokość/szerokość) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z paneli o grubości 102 mm, malowanych proszkowo, połączenia elementów ściennych i sufitowych za pomocą stalowych elementów typ H o grubości 0.9 mm, wypełnionych materiałem absorbującym dźwięk oraz dodatkowym uszczelniaczem na połączeniach | TAK |  |
|  | Grubość zgrzewanych galwanicznie arkuszy stalowych minimum 1.6mm dla części zewnętrznej panelu i minimum 0.7 mm dla perforowanej części wewnętrznej. | TAK |  |
|  | Konstrukcja podłogi wykonana ze stali | TAK |  |
|  | Wypełnienie paneli ściennych i sufitowych za pomocą materiału absorbującego, odpornego na wilgoć i rozwój mikroorganizmów | TAK |  |
|  | Sufit wyposażony w 1 lub 2 wentylatory wraz odpowiednio tłumiącymi w kanałami wentylacyjnym (w zależności od wielkości oferowanej kabiny) | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED z zintegrowanym czujnikiem ruchu, umieszczone na suficie lub ścianie | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna wraz z rozmieszczeniem gniazd zasilających wg potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
|  | Kabina wyposażona w wideotoskop cyfrowy 12megaPixeli zgodny z posiadaną przez zamawiającego bazą danych Otoaccess. Wideootoskop pracujący z systemem Windows 10, Automatyczny balans bieli, Przycisk na obudowie umożliwiający zdalną zmianę wyświetlanego na ekranie ucha, Możliwość podłączenia do gniazda USB w kabinie ciszy, Obiektyw szerokokątny minimum 900, Magnetyczna podstawa do lepszej ochrony przed upadkiem, oraz możliwość mocowania urządzenia do metalowej kabiny, Wymienne jednorazowe wzierniki. | TAK |  |
|  | Drzwi wykonane ze stali o grubości minimum 1.6 mm, zamykane magnetycznie/klamką z ryglem/klamką z zamkiem standardowym/elektronicznym wg potrzeb Zamawiającego, wymiary światła drzwi 838-840x1857-1860 mm | TAK |  |
|  | Kabina wykonana w materiale absorbującym drgania o wysokości 50 mm | TAK |  |
|  | Zintegrowany panel z 9 gniazdami typu big Jack (6mm) 1 USB 2.0 | TAK |  |
|  | Kabina spełniająca normę: ASTM C423-77 lub tożsamą | TAK |  |
|  | Minimalne parametry tłumienia: 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 25 dB 37 dB 48 dB 55 dB 59 dB 61 dB 62 dB | TAK |  |
|  | Półka zewnętrzna na audiometr lub inne urządzenia diagnostyczne | TAK, z dostawą |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanej kabiny na dzień składania ofert: | TAK |  |
|  | Możliwość wielokrotnych przenosin i rozbudowy do wymiaru wewnętrznego szerokość/głębokość/wysokość 2235/2131/1995 mm – możliwość potwierdzona na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia kabiny w matę antywibracyjną i zawieszenia przeciw drganiowe | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do centralnej wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania klimatyzacji | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania systemu alarmowego i ppoż. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany koloru malowania/okleiny | TAK |  |
|  | Możliwość zwiększenia dowolnego wymiaru kabiny Możliwość dostosowania panelu podłączeniowego do własnych potrzeb | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanej kabiny o separator napięcia i klatkę Faraday’a | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanej kabiny o rampę drewnianą lub aluminiową (podjazd) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanej kabiny o sufit podwieszany | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanej kabiny o okno weneckie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanej kabiny o dodatkowe panele absorpcyjne na ścianach wytłumiające pogłos | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 6 – Pulsoksymetr

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z automatyczna rotacją ekranu – pion- poziom, z pomiarem NIBP i SpO2 | TAK |  |
|  | Technologia saturacji Masimo SET – pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, | TAK |  |
|  | Aparat prezentujący dane: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, pomiar ciśnienia, trendy, czułość | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego, minimum 5 godzin ciągłego monitorowania, maksymalny czas ładowania baterii: 3 godziny | TAK, podać |  |
|  | Waga maksymalna: 1,50kg | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji 0-100% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 2 cyfry | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm | TAK |  |
|  | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia w następujących trybach: - pomiar wyrywkowy w każdym momencie - pomiar automatyczny w interwałach - pomiary ciągłe w określonym czasie co 5 lub 10 minut | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi w zakresie 0 – 300 mmHg | TAK |  |
|  | Minimalne zakresy pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi dla poszczególnych grup pacjentów: Dorośli: - skurczowy – 40 – 260 mmHg - rozkurczowe – 20 -200 mmHg - średnie – 26 – 220 mmHg Dzieci: - skurczowy – 40 – 230 mmHg - rozkurczowe – 20 -160 mmHg - średnie – 26 – 183 mmHg Noworodki: - skurczowy – 40 – 130 mmHg - rozkurczowe – 20 -100 mmHg - średnie – 26 – 110 mmHg | TAK |  |
|  | Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków | TAK |  |
|  | Widoczne ikony, kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania – dorosły ikona niebieska, dziecko ikona zielona, niemowlę ikona fioletowa | TAK |  |
|  | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB | TAK |  |
|  | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego | TAK |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
|  | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | TAK |  |
|  | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund | TAK |  |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD lub tożsamych | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Czujnik w oryginalnej technologii Masimo, typu klips na palec, dla pacjentów o masie > 30kg, wielorazowy – 1 szt. - Czujnik w oryginalnej technologii Masimo, typu klips na palec, dla pacjentów o masie 10-50 kg, wielorazowy – 1 szt. - Czujnik w oryginalnej technologii Masimo, dla pacjentów o masie >1 kg, wielorazowy – 1 szt. - kabel połączeniowy do oferowanych czujników SpO2 – 1 szt. - Mankiet NIBP, dla dorosłych, standard, rozmiar 23-33 cm, wielorazowy – 1 szt. - Mankiet NIBP, pediatryczny, rozmiar 12-19 cm, wielorazowy – 1 szt. - Mankiet NIBP, niemowlęcy, rozmiar 8-13 cm, wielorazowy – 1 szt. - przewód do NIBP do oferowanych mankietów – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 9 – Kaseta okulistyczna szkieł próbnych z oprawami

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kaseta okulistyczna szkieł próbnych do doboru okularów | TAK |  |
|  | Kaseta szkieł próbnych – o wyposażeniu minimum: | TAK |  |
|  | 266 soczewek metalowa oprawa soczewek - Ø38mm pełna apertura soczewek – Ø36mm oznakowanie - czerwone i czarne sfera: 40 par soczewek dodatnich i ujemnych od 0.25D do 6.00D krok 0.25 od 6.50D do 10.00D krok 0.50 od 11.00D to 15.00D krok 1.00 od 16.00D to 20.00D krok 2.00 cylinder: 20 par soczewek dodatnich i ujemnych od 0.25D do 4.00D krok 0.25 od 4.50D do 6.00D krok 0.50 soczewki pryzmatyczne: 12 sztuk 0.5(2) i od 1.0 do 10.0 krok 1.0 akcesoria: 14 sztuk RF GF BL PL(2) MR(2) FL CL(2) PH(2) SS PF Cross cylinder +0.25 / 0.50 | TAK |  |
|  | Oprawy próbne uniwersalne dla dorosłych | TAK |  |
|  | · Pełna regulacja podstawy nosa · Regulacja długości zauszników · Regulacja rozstawu źrenic · Obrót cylindra · Możliwość jednoczesnego zainstalowania min. 4 par szkieł próbnych | TAK |  |
|  | Oprawy okulistyczne dla dzieci |  |  |
|  | Komplet 5 szt., każda oprawka ma inny rozstaw źrenic PD 52, 54, 56, 58, 60 mm lub 1 oprawa okulistyczna z regulacją rozstawu źrenic PD w zakresie 52-60 mm. | TAK, podać |  |
|  | Średnica soczewek 38 mm Oprawy mieszczące min. 4 pary soczewek próbnych (3 z przodu, 1 z tyłu) Regulowana długość zausznika Pokrętła do regulacji osi cylindra | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)