ROZDZIAŁ VIII

Pakiet 1 – Automat do barwień immunohistochemicznych wraz z oprzyrządowaniem

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2020

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System IHC wraz z osprzętem komputerowym i zasilaczem UPS | TAK |  |
|  | System otwarty dla przeciwciał i systemów detekcji innych producentów, bez konieczności stosowania jednego z odczynników z systemu do wizualizacji producenta sprzętu | TAK |  |
|  | Bezksylenowe odparafinowywanie preparatów w odrębnym module | TAK |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie w języku polskim do obsługi informatycznej w zestawie | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z następującymi rodzajami preparatów: skrawki parafinowe, rozmazy, cytospiny, trepanobioptaty, skrawki kriostatowe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania reakcji na 96 szkiełkach w ciągu czasu pracy Zakładu, a w ciągu doby na 144 | TAK |  |
|  | Poziome ułożenie szkiełek w trakcie procesu barwienia i detekcji | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania barwień podwójnych i potrójnych na jednym preparacie | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania min. 2 protokołów barwienia w jednym cyklu pracy | TAK, podać |  |
|  | Możliwość skanowania szkiełek i odczynników opatrzonych kodami DD w czasie pracy urządzenia- skaner zewnętrzny, bez konieczności oczekiwania na zakończenie cyklu barwienia | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania butelek na odczynniki o pojemnościach : 5, 12, 25 i 50 ml | TAK |  |
|  | Oprogramowanie powinno zawierać zwalidowane protokoły barwienia dla przeciwciał RTU danego producenta a także umożliwiać tworzenie własnych protokołów barwienia | TAK |  |
|  | Możliwość programowania pracy urządzenia z min. 5 stanowisk komputerowych w Zakładzie | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do informatycznego systemu informatycznego szpitala | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenia automatycznych raportów dziennych, miesięcznych i rocznych pracy urządzenia, przeglądania zleceń (wg wybranych kryteriów, np. wg nazwiska, nr badania), statystyk (głównych i szczegółowych). | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać segregację odpadów na bezpieczne i zagrażające dla środowiska naturalnego | TAK |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 5 – Wirówka cytologiczna

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2020

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka dedykowana m.in. do badań cytologicznych | TAK |  |
|  | Zakres RPM min.: 90 ÷ 6 000, krok 1 RPM | TAK, podać |  |
|  | RCF max. 4830xg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie : 230V 50/60Hz | TAK |  |
|  | Możliwość nastawienia czasu wirowania w przedziale od 1s do 99h59 min59s | TAK, podać |  |
|  | Dźwiękowe powiadomienie o zakończonym programie | TAK |  |
|  | Wirnik horyzontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami | TAK |  |
|  | Programy użytkownika min. 20 | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) | TAK |  |
|  | Tryb pracy ciągłej HOLD | TAK |  |
|  | Praca w trybie SHORT | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów podczas wirowania | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK |  |
|  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Czujnik niewyważenia | TAK |  |
|  | Blokada pokrywy podczas wirowania | TAK |  |
|  | Blokada startu przy otwartej pokrywie | TAK |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  |
|  | Wymiary (+/- 20mm): 300 x 365 x 455mm [HxWxD], 570mm wys. z otwartą pokrywą; | TAK, podać |  |
|  | Waga 20 kg (+/- 3kg) | TAK, podać |  |
|  | W zestawie komplet wkładek cytologicznych do wykonania minimum 200 preparatów. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych – jeśli dotyczy. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)