Rozdział VA

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Naprawa drzwi ppoż. , dymoszczelnych i zwykłych aluminiowych ”

Adres Inwestycji:    obiekty  we Wrocławiu przy ulicy :

1/ Borowska  nr 213

2/  M. Curie – Skłodowskiej nr 50/52 ,nr  58, nr 66, nr 68

3/ T. Chałubińskiego  nr  1,  nr 3

4/  Wybrzeże  L. Pasteura nr 2a, nr  4

Zamawiający:  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  ul. Borowska 213

I  Zakres przedmiotu zamówienia :

- cały obiekt Szpitala , przy ulicy Borowskiej 213 tj. budynki: A, B, FA, FB, L, H, J, J1, K, AP oraz D

- budynki Szpitala przy ul. M. Curie – Skłodowskiej, ul. T. Chałubińskiego oraz Wybrzeże L. Pasteura

II  Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac naprawczo-konserwacyjnych, mające na celu przywrócenia funkcjonalności mechanicznej i użytkowej drzwi poprzez wykonanie  napraw:

- regulacji poziomej i pionowej – w razie konieczności ponowne osadzenie drzwi;

- regulacji zawiasów – skrzydła drzwiowe powinny prawidłowo się zamykać, nie trzeć o  siebie i o podłogę, równe odległości (szczeliny) po obrysie;

- regulacji klamek, systemów antypanicznych, systemów RKZ, samozamykaczy, blokad, zwory elektromagnetycznej i zamków – płynne i sprawne zamykanie się drzwi oraz szczelne domykanie;

- naprawy lub wymiany elementów uszkodzonych a brakujących uzupełnienie – listwy maskujące, profile, pochwyty, klamki, szyldy, zawiasy, osłony zawiasów, osłony zamków, osłony samozamykaczy, rygle, oblachowania oraz inne;

- wymiany na nowe niesprawnych lub uszkodzonych systemów – samozamykaczy, RKZ, dźwigni  antypanicznych, elektrozamków, zwory elektromagnetycznej;

- wymiany szyb – pękniętych, uszkodzonych lub zbitych z uwzględnieniem klasy wytrzymałości ogniowej EI 30, EI 60;

- wymiany lub uzupełnienia uszczelek;

- wymiany lub uzupełnienia taśm ppoż.,

- W przypadku konieczności dokonania wymiany uszkodzonych elementów drzwi oraz napraw konserwatorskich Wykonawca zobowiązany jest terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego dokonać  wizji lokalnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wyceny całkowitej i przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej (e-mail).

- Wszelkie naprawy naprawczo-konserwacyjne mogą odbywać się tylko na pisemne zlecenie praz przez Zamawiającego. Po wysłaniu zlecenia przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do prac naprawczych w terminie do 3 dni roboczych.

- Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca każdorazowo przedstawi wycenę, która zawiera koszt materiału (części), koszt demontażu i ponownego montażu stolarki aluminiowej oraz wszelkich dodatkowych kosztów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania drzwi wraz z utylizacją odpadów – zgodnie z cenami przedstawionymi w formularzu cenowym.

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę pogotowia serwisowego – gotowość do niezwłocznego wykonania usługi dostarczenia i wymiany uszkodzonych elementów, po wcześniejszym przedstawieniu  wyceny zgodnie z cenami zawartymi w  formularzu cenowym (załącznik nr 1) i akceptacji wartości usługi przez Zamawiającego.

- W przypadku usterek nieujętych w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do umowy) dopuszcza się naprawę drzwi w zakresie innym po wcześniejszym przedstawieniu wyceny indywidualnej i zaakceptowaniu zakresu i wartości usługi przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia  lub odtworzenia wszystkich oznaczeń, które wcześniej występowały na  naprawianych drzwiach  - naklejki, informacje, tabliczki, numery, oznaczenia itp.

- Po dokonaniu naprawy, regulacji lub wymianie – drzwi powinny być w 100% sprawne i kompletne.

- Dopuszcza się możliwość powtórnego wykorzystania sprawnych, zdemontowanych części oraz elementów do naprawy innych w innym miejscu.

- Wszystkie wymieniane elementy oraz części powinny być zastąpione nowymi podobnymi pod względem jakości i wymogów technicznych z zachowaniem estetyki i kolorystyki.

- Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego  przedłożyć oraz dostarczyć wszelką dokumentację techniczną na wymienione elementy i części – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Naprawione drzwi powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancje  na wykonaną usługę i części  nie krótszą niż  24 miesiące

- Spis czynności oraz części do wyceny – załącznik nr 1  Formularz cenowy

- Formularzu cenowym, wykonawca zobowiązany jest do  wyceny poszczególnych czynności oraz ceny części do wymiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oferty cenowej na wymianę części nie przewidzianych w formularzu cenowym a koniecznych do wykonania usługi naprawy

- Wymagania szczegółowe:

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia wykonania prac po otrzymaniu zlecenia

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania prac listę pracowników realizujących usługi , celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

- Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, zakupu materiałów i urządzeń oraz transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

- Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. Zm) oraz wymogami ochrony środowiska ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 79 z póżn zm.)

- Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu  wykonania usługi w celu dokonania jej odbioru, potwierdzonego odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanej usługi

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem stanowiącym załącznik do faktury

III. Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:

- Posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. , w tym przy montażu konstrukcji aluminiowych.

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

IV. Zamawiający wymaga:

Aby wszystkie materiały użyte do naprawy drzwi powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru  usługi

…………………………………………

data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy