Wrocław, dnia  26.06.2020 r.

Nr sprawy:DZP.242.184.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy( 1 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na” Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem generatora elektrochirurgicznego 3 w 1 na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się  z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w Pakiecie 1 diatermii z modułem argonowym o parametrach podanych w tabeli wraz z oprzyrządowaniem. ? Jeżeli nie prosimy o uzasadnienie.

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu |
| 3 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania |
| 4 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków. |
| 5 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. |
| 6 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. |
| 7 | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi |
| 8 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) |
| 9 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy |
| 10 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej |
| 11 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu |
| 12 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |
| 13 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |
| 14 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym |
| 15 | Instrukcja w języku polskim |
| 16 | Cięcie monopolarne z mocą 350W |
| 17 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W |
| 18 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W |
| 19 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu |
| 20 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia |
| 21 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l |
| 22 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem pracy |
| 23 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W. Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej. |
|  | Wyposażenie |
| 1 | Włącznik nożny, 3-przyciskowy (umożliwiający zdalną zmianę programów), bezprzewodowy – 1 szt. |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. 50 szt. |
| 3 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. |
| 4 | Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, kabel 3,5m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi – 2 szt. |
| 5 | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 350mm, śr. 5mm – 7 szt. |
| 6 | Lancet prosty 14mm argonowy sztywny, dł. robocza 40mm, śr. 5mm – 3 szt. |
| 7. | Lancet prosty 14mm argonowy sztywny, dł. robocza 115mm, śr. 5mm – 3 szt. |
|  | INNE |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 48 miesięcy |
| 2 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. |
| 3 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności |
| 4 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat |
| 5 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |
| 6 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem |

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ.  Pytanie dotyczy urządzenia o całkowicie odmiennych parametrach. Główna różnica dotyczy – głębokości penetracji i strefy destrukcji  termicznej oraz temperatury w miejscu działania.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych